# Основные данные армейской аппаратуры связи.

# Р- 102м2 (Р- 102м3) (из описания 1970)

Радиостанция предназначена для обеспечения беспоисковой, бесподстроечной телеграфной и телефонной двухсторонней радиосвязи в составе узла связи или автономно.

Возбудитель ВТ-44М,

Диапазон частот - 1,5 – 12,0 МГц

#### Шаг перестройки - плавно

#### Вид работы – АТ, АМ, ЧТ, ДЧТ

Мощность не менее – 900 Вт ТЛГ, 250 Вт ТЛФ, 60 Ом

#### Элементная база –  радиолампы

# Питание – трехфазная сеть 220 /380 В. не более 3,6  кВт.

# В комплект входят радиоприемники Р-154м2 и Р-311.

# Примечание. Р-102м2 размещается на двух автомобилях ЗИЛ-157, Р-102м3 на одном автомобиле. Выпускаются стационарный и ящичный варианты.

# Р- 104

# Р- 105Д (из описания 1966)

Телефонная симплексная радиостанция ранцевая, носимая с возможностью дистанционного управления и ретрансляции предназначается для беспоисковой и бесподстроечной связи в радиосетях.

Диапазон частот – 36,0 – 46,1 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – ЧМ

Чувствительность приемника не хуже 1,5 мкВ

Мощность передатчика – 1 Вт, 50 Ом

Элементная база – локтальные радиолампы

Питание –  аккумуляторы 4,8 В. мах 3 А

# Вес рабочего комплекта – 21 кг

# Р- 105М (из описания 1978)

Радиостанция ранцевая, носимая с возможностью дистанционного управления и ретрансляции предназначается для беспоисковой и бесподстроечной связи в радиосетях и в автомобильных радиоузлах.

Диапазон частот – 36,0 – 46,1 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – ЧМ

Чувствительность приемника не хуже 1,5 мкВ

Мощность передатчика – 1 Вт, 50 Ом

Элементная база – транзисторы, радиолампы

Питание –  аккумуляторы 4,8 В. мах 1,85 А

# Вес рабочего комплекта – 14 кг

# Р- 107м  (из описания 1985)

Радиостанция широкополосная, ранцевая, переносная УКВ, телефонная с ЧМ, приемо-передающая,  симплексная с возможностью дистанционного управления и амплитудного телеграфирования, предназначается для беспоисковой и бесподстроечной радиосвязи.

Диапазон частот - 20 – 52 МГц

## Шаг перестройки - плавно

## Вид работы –  ЧМ, ТЛГ

Чувствительность приемника не хуже 1,5 мкВ

Мощность передатчика – 5 Вт, 75 Ом

#### Элементная база – полупроводники

Питание – аккумуляторы 7,2 В. мах 8,5 А

# Вес рабочего комплекта – 18,5 кг

# Р- 108Д (из описания 1966)

Телефонная симплексная радиостанция ранцевая, носимая с возможностью дистанционного управления и ретрансляции предназначается для беспоисковой и бесподстроечной связи в радиосетях.

Диапазон частот – 28,0-36,5 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – ЧМ

Чувствительность приемника не хуже 1,5 мкВ

Мощность передатчика – 1 Вт, 50 Ом

Элементная база – локтальные радиолампы

Питание –  аккумуляторы 4,8 В. мах 3 А

# Вес рабочего комплекта – 21 кг

# Р- 108м-  (из описания 1978)

Радиостанция ранцевая, носимая с возможностью дистанционного управления и ретрансляции предназначается для беспоисковой и бесподстроечной связи в радиосетях и в автомобильных радиоузлах.

Диапазон частот – 28,0-36,5 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – ЧМ

Чувствительность приемника не хуже 1,5 мкВ

Мощность передатчика – 1 Вт, 50 Ом

Элементная база – транзисторы, радиолампы

Питание –  аккумуляторы 4,8 В. мах 1,85 А

# Вес рабочего комплекта – 14 кг

# Р- 109Д (из описания 1966)

Телефонная симплексная радиостанция ранцевая, носимая с возможностью дистанционного управления и ретрансляции предназначается для беспоисковой и бесподстроечной связи в радиосетях.

Диапазон частот – 21,5-28,5 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – ЧМ

Чувствительность приемника не хуже 1,5 мкВ

Мощность передатчика – 1 Вт, 50 Ом

Элементная база – локтальные радиолампы

Питание –  аккумуляторы 4,8 В. мах 3 А

# Вес рабочего комплекта – 21 кг

# Р- 109м -  (из описания 1978)

Радиостанция ранцевая, носимая с возможностью дистанционного управления и ретрансляции предназначается для беспоисковой и бесподстроечной связи в радиосетях и в автомобильных радиоузлах.

Диапазон частот  - 21,5-28,5 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – ЧМ

Чувствительность приемника не хуже 1,5 мкВ

Мощность передатчика – 1 Вт, 50 Ом

Элементная база – транзисторы, радиолампы

Питание –  аккумуляторы 4,8 В. мах 1,85 А

# Вес рабочего комплекта – 14 кг

# Р- 111 (из описания 1977)

Радиостанция возимая, УКВ, широкополосная, телефонная с ЧМ, приемо-передающая, для беспоисковой радиосвязи с автоматизированной перестройкой, как на стоянке, так и в движении на одну из 4-х заранее подготовленных частот.

Диапазон частот - 20 – 52 МГц

## Шаг перестройки – 25 кГц

## Вид работы –  ЧМ

Чувствительность приемника не хуже 1,5 мкВ

Мощность передатчика – от 65 до 80 Вт, 75 Ом

#### Элементная база – радиолампы

Питание – аккумуляторы 26 В. не более 20 А

# Вес рабочего комплекта – 100 кг

Р- 118БМ3 (из описания 197 )

Радиостанция предназначена для обеспечения беспоисковой, бесподстроечной телеграфной и телефонной двухсторонней радиосвязи в составе узла связи или автономно.

Возбудитель ВТ-44М,

Диапазон частот - 1,5 – 12,0 МГц

#### Шаг перестройки - плавно

#### Вид работы – АТ, АМ, ЧТ, ДЧТ

Мощность не менее – 500 Вт ТЛГ, 100 Вт ТЛФ, 60 Ом

#### Элементная база –  радиолампы

# Питание – трехфазная сеть 220 /380 В. не более   кВт.

# В комплект входят радиоприемники Р-154м2 и Р-311.

# Примечание. Радиостанция размещается на автомобилях ГАЗ 66. Выпускаются стационарный и ящичный варианты

# Р- 120 (из описания 1970)

Переговорное устройство предназначено для внутренней телефонной связи в объекте между четырьмя абонентами и выхода двух абонентов на внешнюю связь через радиостанции (Р-112, Р-113), а так же связи   абонентов находящихся внутри объекта с абонентом находящимся с наружи объекта.

Питание – борт сеть 26 В 0,3 А или 13 В. 0,5 А

# Р- 121М  (Р- 122М) «Лодка» (из описания 1967)

УКВ двухканальная радиостанция средней мощности с амплитудной модуляцией  предназначена для наземной беспоисковой, бесподстроечной радиотелефонной и радиотелеграфной дальней радиосвязи с использованием тропосферного прохождения. Дальность связи до 200 км.

#### Диапазон частот – 35,0 – 50,0 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы –  АТ, АМ

Чувствительность приемника не хуже 1,5 мкВ

Мощность передатчика – не менее 750 Вт

#### Элементная база – радиолампы

# Питание – трехфазная сеть 220 /380  В. 4 кВт

Примечание. Выпускался мобильный вариант «М» на машинах ЗИЛ-157,  стационарный вариант «С» - антенна без редуктора и полустационарный вариант «ПС» -  станция перевозится на прицепах, антенна устанавливается на редуктор.

# Р- 123  (из описания  1970 )

Радиостанция  предназначена для радиосвязи между объектами в войсках.

Радиостанция обеспечивает круглосуточную уверенную двустороннюю связь на стоянке и на ходу объекта как с однотипной радиостанцией, так и с радиостанциями типов Р -113, Р-105М, Р-108М, Р-109М, Р-114, Р-126.

На любой, заранее подготовленной частоте, радиостанция обеспечивает беспоисковое вхождение в связь и бесподстроечное ведение связи.

Диапазон частот – 20,0 – 51,5 МГц

Шаг перестройки – 25 кГц

#### Вид работы –  ЧМ

Чувствительность приемника не хуже 3 мкВ

Мощность передатчика – не менее 20 Вт 75 Ом

Элементная база – миниатюрные радиолампы (на выходе 2 шт. ГУ-50)

Питание – борт сеть 26 В  не более 9,6 А

Вес полного комплекта не более 45 кг

# Радиостанция позволяет, при соответствующем выборе рабочих частот, работать одновременно на одну антенну с однотипной радиостанцией и радиостанцией Р-112.

# Р- 123М «Магнолия» (из описания  197   )

Радиостанция предназначена для радиосвязи между  подвижными объектами на стоянке и на ходу объекта, как с однотипными, так и с другими радиостанциями, имеющими совместимость по диапазону и частотную модуляцию..

Диапазон частот – 20,0 – 51,5 МГц

Шаг перестройки – 25 кГц

#### Вид работы –  ЧМ

Чувствительность приемника не хуже 2,5 мкВ

Мощность передатчика – не менее 20 Вт 75 Ом

Элементная база – радиолампы

Питание – борт сеть 26 В  не более 9,6 А или 13В  не более 20,3 А

# Вес рабочего комплекта –

# Р- 123МТ (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть I)

Радиостанция предназначена для обеспечения симплексной телефонной радиосвязи.

Диапазон частот – 20,0 – 51,5 МГц

Шаг перестройки – 25 кГц

#### Вид работы –  ЧМ

Чувствительность приемника не хуже 3 мкВ

Мощность передатчика – не менее 20 Вт 75 Ом

Элементная база –радиолампы

Р- 124  (из описания 19  )

Переговорное устройство предназначено для внутренней телефонной связи в объекте между абонентами и выхода абонентов на внешнюю связь через радиостанции (Р-123, Р-130, Р-134).

# Питание – борт сеть 26 В

Р-125МТ2 (из описания 1974)

Командно-штабная машина предназначена для радиосвязи в диапазоне 1,5 – 10,99 МГц и 20 – 51,5 МГц на стоянке и во время движения автомобиля.

Оборудование КШМ смонтировано в кузове АВС-2М-01 на шасси автомобиля ГАЗ-66-04Э.

В состав входят:

- радиостанции Р-105М (2 шт.)

- приемопередатчик Р-123М

- приемопередатчик Р-130М-1

- радиоприемник Р-326.

Общий вес изделия 5280 кг.

Р- 126  (из описания 1961)

Р-126 является переносной, приемопередающей, телефонной радиостанцией с частотной модуляцией, работает в ультракоротковолновом диапазоне и предназначена для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной связи.

Диапазон частот – 48,5 – 51,5 МГц

Шаг перестройки – 100 кГц

#### Вид работы –  ЧМ

Чувствительность приемника не хуже 2 мкВ

Мощность передатчика – 0,3 – 0,4 Вт

Элементная база – миниатюрные радиолампы

Вес не превышает 2,8 кг.

# Р- 130М (из описания 1978,1987)

КВ радиостанция, симплексная, телефонно-телеграфная с однополосной модуляцией, с кварцевой стабилизацией частоты предназначена для обеспечения двухсторонней  радиосвязи с подвижными объектами на стоянке и на ходу.

Диапазон частот – 1,5 – 10,990 МГц

Шаг перестройки -  10 к Гц или плавно

Вид работы –  АМ, ОМ, ТЛГ, ЧТ

Чувствительность приемника не хуже - 2 мкВ. АТ, 3 мкВ ОМ, 10 мкВ АМ

#### Мощность передатчика – не менее 40 Вт

Элементная база – стержневые радиолампы, на выходе УМ ГУ-50 2 шт.

# Питание – борт сеть 26 В. не более 13 А

# Вес рабочего комплекта – не более 100 кг.

# Р- 134  «Беркут» (из описания 198 )

Радиостанция предназначена для радиосвязи в тактическом звене и может быть установлена в автомобилях и бронеобъектах.

Диапазон частот – вар.»А» 1,5 – 29,999 МГц; вар. «В» 1,5 – 19,999; вар. «Т» 1,5 – 11,999 МГц

Шаг перестройки 1 кГц

Вид работы –   ОМ, ЧТ, АТ

Чувствительность приемника не хуже – 4 мкВ в ОМ, 2 мкВ в АТ

Мощность передатчика – 50 – 80 Вт  на экв. 75 Ом  и  5 до 15 Вт (на штырь 4м в зависимости от варианта)

Элементная база – полупроводники

# Питание – борт сеть 26 В. не более 20 А

Вес рабочего комплекта –

# Р- 136 «Зубр»  (из описания 1974)

Радиостанция предназначена для организации радиосвязи в сухопутных войсках в звене армия - фронт – генеральный штаб. Радиостанция может применяться в других родах войск.

Возбудитель ВО-64, ВО-71

Диапазон частот - 1,5 – 29,999 МГц

Шаг перестройки 100 Гц

Вид работы – АТ, АМ, ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ

Мощность передатчика не менее  – 5000 Вт.

#### Элементная база – транзисторы, радиолампы

# Питание – трехфазная сеть 220 / 380 В. через стабилизатор. Мах. 23,5 кВт.

# Примечание. В комплект входят по два радиоприемника Р-155П и Р-309, радиостанция  размещается на 4-х автомобилях ЗИЛ-157 (ЗИЛ-131) - приемная, передающая, электростанция, антенная.

# Р- 137 (из описания 197 )

Однополосная  радиостанция средней мощности предназначена для обеспечения двухсторонней связи радиосвязи с использованием тропосферного прохождения.

Возбудитель ВО-64, ВО-71

Диапазон частот – 20,0 – 59,999 МГц

#### Шаг перестройки 100 Гц

#### Вид работы – АТ, АМ, ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ

#### Мощность передатчика – не менее 900 Вт

Элементная база – транзисторы, радиолампы

# Питание – трехфазная сеть 220 В, 380 В. через стабилизатор

# Примечание. В комплект радиостанции входит радиоприемник Р-155У,  размещается на автомобиле ЗИЛ-157 (ЗИЛ-131)

# Р- 138 (из описания 1973)

Дуплексная возимая двухканальная УКВ радиостанция предназначена для дистанционного управления отдельными КВ и УКВ радиостанциями типа Р-137 и Р-140, ответвления каналов от радиорелейных линий и связи между элементами узлов связи и пунктов управления.

Диапазон частот – 76,0 – 93,95 МГц

#### Шаг перестройки 50 кГц

#### Чувствительность приемника не хуже 5 мкВ

Вид работы – ЧМ

Мощность передатчика – 1  или 15 Вт, 75 Ом

Элементная база – транзисторы, радиолампы

# Питание –  борт сеть 27В. не более 250 Вт,  однофазная  сеть 220 В. не более 300 Вт.

# Примечание. Допускается работа в движении со скоростью до 30 – 40 км. в час.

# Р- 140 (Р-140Д)  «Полоса-Н»  (из описания 1974, 1968)

Однополосная  радиостанция средней мощности предназначена для обеспечения двухсторонней связи в  оперативных звеньях управления.

Возбудитель ВО-64

Диапазон частот - 1,5 – 29,999 МГц

#### Шаг перестройки 100 Гц

#### Вид работы – АТ, АМ, ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ

#### Мощность передатчика – не менее 800 Вт

Элементная база – транзисторы, радиолампы

# Питание – трехфазная сеть 220 В, 380 В. через стабилизатор

# Примечание. В комплект входят радиоприемники Р-155П и Р-311, радиостанция Р-105М. Радиостанция размещается на автомобиле ЗИЛ-157КЕГЛ или ЗИЛ-131.

Р-140Д. Радиостанция с дистанционным управлением с выносного поста связи ВПС, в комплект входит радиорелейная станция Р-405П-Т1.

Р-140М (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть II)

Приемопередающая наземная коротковолновая радиостанция средней мощности предназначена для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной открытой и закрытой телефонной и телеграфной радиосвязи как между наземными пунктами управления, так и наземных пунктов управления с экипажами самолетов.

Возбудитель ВО-71Б

Мощность передатчика – не менее 1000 Вт, в некоторых участках диапазона не менее 850 Вт

В  комплект входят радиоприемники Р-155П или «Рябина» и Р-326М, радиостанция Р-105М. Радиостанция размещается на автомобиле ЗИЛ 131 в кузове К-1-131

# Питание – трехфазная сеть 220 В, 380 В. 5 кВт.

Р-140Б стационарный вариант радиостанции.

# Р- 140М-1 (Р-140ДМ-1 (из описания 1977)

Радиостанция одпополосная однокиловаттная предназначена для обеспечения коротковолновой радиосвязи. Радиостанция обеспечивает радиосвязь с однотипными и другими однополосными радиостанциями, с радиостанциями старого парка, а также с самолетными однополосными радиостанциями в одинаковых режимах работы и на общих участках диапазона частот.

Возбудитель ВО-71Б

Элементная база – транзисторы, радиолампы

# Питание – трехфазная сеть 220 В, 380 В. через стабилизатор

# Примечание. В комплект входят радиоприемник Р-155П.

Р-140ДМ-1. Радиостанция с дистанционным управлением с выносного поста связи ВПС, в комплект входит радиорелейная станция Р-405МПТ-1

# «Береза» (из описания 1977, 1982)

Радиостанция однополосная однокиловаттная предназначена для обеспечения коротковолновой радиосвязи авиационной подвижной и фиксированной служб связи ГА.
Радиостанция обеспечивает радиосвязь с однотипными и другими однополосными радиостанциями, с радиостанциями старого парка, а также с самолетными однополосными радиостанциями в одинаковых режимах работы и на общих участках диапазона.

Возбудитель ВО-71.

Радиостанция может быть укомплектована одним из радиоприемных устройств: Р-873, Брусника-ДА1, Рябина-М или Р-155П.

Р- 140-0,5  «Арбалет 250 К-0,2» (из описания 1989)

Однополосная  радиостанция средней мощности предназначена для обеспечения двухсторонней связи в  оперативных звеньях управления.

Возбудитель «Тритон-М»

Диапазон частот - 1,5 – 29,999 МГц

#### Шаг перестройки 100 Гц

#### Вид работы – АТ, ОМ, ЧТ

#### Мощность передатчика – не менее 300 Вт 75 Ом

Элементная база – транзисторы

# Питание – трехфазная сеть 220 В.

Примечание. В комплект входят радиоприемники «Рябина» и Р-326м, радиостанция размещается на автомобиле ГАЗ 66

# Р- 143 «Багульник»  (из описания 1970)

Радиостанция ранцевая, переносная предназначена для ведения связи в коротковолновом диапазоне частот.

#### Диапазон частот – 1,5 – 19,999 МГц

Шаг перестройки 1,0  кГц

Вид работы – ОМ (ВБП), ТЛГ, ЧТ

#### Чувствительность приемника не хуже 2 мкВ

#### Мощность передатчика – 5-8 Вт

# Элементная база – полупроводники

Питание – 2  аккумулятора 12,5 В. мах. 1,6 А.

##### Вес рабочего комплекта – 11 кг

# Р- 147  (из описания …)

#### Радиостанция портативная, ультракоротковолновая, симплексная, телефонная с частотной модуляцией. Предназначена для обeспечения беспоисковой и бесподстроечной связи в низовых звеньях управления и для других целей, может использоваться при работе в индивидуальных средствах защиты.

#### Диапазон частот – 44 – 52 МГц (4 канала)

Шаг перестройки 100  кГц

Вид работы – ЧМ

#### Чувствительность приемника не хуже 1,5 мкВ

#### Мощность передатчика – не менее 130 мВт, 75 Ом.

# Элементная база – транзисторы, гибридные микросхемы серии 219

Питание – батарея типа «Акция» 6 – 8 В..

##### Вес рабочего комплекта – 680 г без источников питания

# Р- 154-2   (из описания 1963)

КВ радиоприемник предназначен для обеспечения беспоискового вхождения в радиосвязь и бесподстроечного ведения помехозащищенной радиосвязи при телеграфной буквопечатающей и слуховой работе, а также для приема телефонной работы .

Диапазон частот - 1,0 – 12,0 МГц

Шаг перестройки – 1 – 4 кГц (в зависимости от диапазона) с возможностью подстройки

Вид работы – АТ, АМ, ЧТ

#### Чувствительность приемника – в ЧТ 1,0 мкВ, в АТ 2,0 мкВ, в АМ – 10 мкВ.

Элементная база –   локтальные и пальчиковые радиолампы

# Питание – однофазная сеть 127/220 В. 175 Вт.

# Вес приемника – 95кг.

Является модернизацией радиоприемника «Амур-2» с расширенным диапазоном и другими отличиями.

# Р- 154-2М «Молибден»  (из описания 1970)

КВ радиоприемник предназначен для обеспечения беспоискового вхождения в радиосвязь и бесподстроечного ведения помехозащищенной радиосвязи при телеграфной буквопечатающей и слуховой работе, а также для приема телефонной работы .

Диапазон частот - 1,0 – 12,0 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АТ, АМ, ЧТ

#### Чувствительность приемника – в ТЛГ 1,0 мкВ  и в ТЛФ 2,0 мкВ

Элементная база –   радиолампы

# Питание – однофазная сеть 127/220 В. 175 Вт.

# Вес рабочего комплекта – 100 кг.

# Р-155А  (из описания 1976)

КВ радиоприемное устройство, супергетеродин с двойным преобразованием частоты, с повышенной чувствительностью предназначено для работы в составе стационарных и подвижных объектов связи.

Диапазон частот - 1,5 – 29,999 МГц

Шаг перестройки - 100 Гц

Вид работы – АТ, АМ, ЧМ, ОМ, ЧТ, ДЧТ

Чувствительность приемника – в ТЛГ видах 0,2-0,4 мкВ  и в ТЛФ видах 3,5 мкВ

Элементная база – пальчиковые  радиолампы, полупроводники

# Питание – однофазная сеть 127/220 В. 500 Вт.

# Вес рабочего комплекта – 250 (200) кг.

# Р- 155П «Брусника-П»  (из описания 1982)

КВ радиоприемное устройство, супергетеродин с двойным преобразованием частоты, с повышенной помехоустойчивостью (избирательностью) предназначено для радиосвязи на радиолиниях большой протяженности.

Диапазон частот - 1,5 – 29,999 МГц

Шаг перестройки - 100 Гц

Вид работы – АТ, АМ, ЧМ, ОМ, ЧТ, ДЧТ

Чувствительность приемника – в ТЛГ видах 0,3-1,3 мкВ  и в ТЛФ видах 5,5- 12 мкВ

Элементная база – пальчиковые  радиолампы, полупроводники

# Питание – однофазная сеть 127/220 В. 300 Вт.

# Вес рабочего комплекта – 210 кг.

# Р-155У (есть изделие без описания)

Состав и параметры как у Р-155П, с дополнительным блоком УКВ конвертера, расширяющего диапазон до 60 МГц.

# «Брусника-Д»  (из описания 1975)

КВ радиоприемное устройство, супергетеродин с двойным преобразованием частоты, с повышенной помехоустойчивостью (избирательностью) предназначено для работы в качестве главного тракта радиоприемных устройств специальных видов связи, а также может быть использовано как самостоятельный слуховой радиоприемник.

Диапазон частот - 1,5 – 29,999 МГц

Шаг перестройки - 100 Гц

Вид работы – АТ, АМ

Чувствительность приемника – в ТЛГ видах 0,3-1,3 мкВ  и в ТЛФ видах 5,5- 12 мкВ

Элементная база – пальчиковые  радиолампы, полупроводники

# Питание – однофазная сеть 127/220 В. 300 Вт.

# Вес рабочего комплекта – 150 кг.

# «Брусника-ДА1»  (из описания 1978)

КВ радиоприемное устройство, супергетеродин с двойным преобразованием частоты, с повышенной помехоустойчивостью (избирательностью) предназначено для работы в режиме однополосного приема.

Диапазон частот - 1,5 – 29,999 МГц

Шаг перестройки - 100 Гц

Вид работы – АТ, АМ, ЧМ, ОМ

Чувствительность приемника – в ТЛГ видах 0,3-1,3 мкВ  и в ТЛФ видах 5,5- 12 мкВ

Элементная база – пальчиковые  радиолампы, полупроводники

# Питание – однофазная сеть 220 В. 300 Вт.

# Вес рабочего комплекта – 155 кг.

# Р- 158 (из книги «Пособие специалисту радиостанций малой мощности»)

УКВ приемопередающая радиостанция,  телефонная с частотной модуляцией предназначена для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной связ и в радиосетях и радионаправлениях.

Диапазон частот – 30,0 – 75,975 МГц

Шаг перестройки 25 кГц.

Вид работы – ЧМ

Чувствительность приемника не хуже 1 мкВ

Мощность передатчика – не менее 1 Вт 75 Ом

# Элементная база – полупроводники

# Питание – бортсеть 12 В.

# Вес рабочего комплекта – 3,6 кг

# Р- 159 (из описания 1988, ТО серии 03)

Радиостанция широкодиапазонная,  ранцевая, УКВ, приемо-передающая,  симплексная с узкополосным телеграфированием и с тональным вызовом, а так же с возможностью дистанционного управления в телефонном режиме, для ведения связи в радиосетях с однотипными радиостанциями.

Диапазон частот – 30,0 – 75,999 МГц

Шаг перестройки 1 кГц

Вид работы – ЧМ, ТЛГ

Чувствительность приемника не хуже ТЛФ  1,2 мкВ, в ТЛГ 0,6 мкВ

Мощность передатчика – 4 - 5 Вт 75 Ом

# Элементная база – полупроводники

# Питание – аккумуляторы 12 В. мах 3,5 А

# Вес рабочего комплекта –14,5 кг (19 кг с УНЧ)

# Р- 160П «Вспышка»  (из описания 1990)

Радиоприемное устройство магистральной  радиосвязи предназначено для приема информации на КВ - УКВ или КВ диапазонах и используется как самостоятельное устройство или в составе комплексов радиосвязи.

Диапазон частот - 1,5 –59,999 МГц

Шаг перестройки - 10 Гц

Вид работы – АТ, АМ, ЧМ, ОМ, ЧТ, ДЧТ, ОФТ

Чувствительность приемника – в АТ 0,4 мкВ, в АМ 8 мкВ, в ЧТ 0,4-0,9 мкВ

#### Элементная база –  полупроводники

# Питание – однофазная сеть 220 В. 290Вт.

# Вес рабочего комплекта – 95 кг

# Р- 161А2    (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть II)

Приемопередающая наземная радиостанция средней мощности предназначена для обеспечения симплексной и дуплексной телефонной и телеграфной радиосвязи в любое время года и суток на любой частоте диапазона, свободной от помех.

Возбудитель «Лазурь»

Диапазон частот - 1,5 – 59,999 МГц

#### Шаг перестройки 10 Гц

#### Вид работы – АТ,  ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ, ФТ

#### Мощность передатчика – не менее 1500 Вт.

Элементная база – полупроводники, в УМ радиолампа

# Питание – трехфазная сеть  380 В.

# Вес не более 10425 кг

# В комплект входит радиоприемник Р-160П.

# Радиостанция размещается на   автомобиле ЗИЛ-131 в кузове К6-131

# Р- 161МБ1  «Экватор»  (из описания 198 )

Однополосная  радиостанция средней мощности предназначена для обеспечения двухсторонней связи в  оперативных звеньях управления сухопутных войск.

Возбудитель «Лазурь»

Диапазон частот - 1,5 – 59,999 МГц

#### Шаг перестройки 10 Гц

#### Вид работы – АТ, АМ, ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ

#### Мощность передатчика – не менее 1500 Вт.

Элементная база – полупроводники, в УМ радиолампа

# Питание – трехфазная сеть 220 В, 380 В. через стабилизатор

# Примечание. В комплект входят радиоприемники Р-160П и Р-326м, радиостанция размещается на   автомобиле ЗИЛ-131.

# Р- 163-1У «Арбалет» (из описания 1990)

Переносная приемопередающая симплексная УКВ радиостанция  предназначена, для двухсторонней  радиосвязи без поиска и подстройки частоты с однотипными радиостанциями других типов, имеющих общие виды работ и совпадающие диапазоны частот.

Диапазон частот – 30,0 – 75,975 МГц

Шаг перестройки 25 к Гц

Вид работы – ЧМ, ЦС(16 кбит/сек)

Чувствительность приемника не хуже 1 мкВ

Мощность передатчика – 1 Вт 50 Ом

# Элементная база – полупроводники

# Питание – аккумуляторы 12 В. 700 мА

# Вес рабочего комплекта – 2,25 кг

# Р- 171  (из описания 1986)

Радиостанция возимая широкополосная телефонно-телеграфная с частотной модуляцией приемопередающая с автоматической перестройкой предназначена для беспоисковой радиосвязи, как на стоянке, так и в движении на одной из 10 заранее подготовленных частот.

Диапазон частот – 30,0 – 75,999 МГц

#### Шаг перестройки 25 к Гц

#### Вид работы –  ЧМ, ТЛГ

#### Чувствительность приемника не хуже 0,6 мкВ

#### Мощность передатчика –  60 – 80 Вт 75 Ом

Элементная база – полупроводники

# Питание – борт сеть 26 В не более 22А

# Вес рабочего комплекта – 80 кг.

# Р- 173 «Абзац»  (из описания 1984, из книги «Пособие специалисту радиостанций малой мощности»)

Радиостанция является приемо-передающей, УКВ, симплексной с ЧМ модуляцией и  предназначена для обеспечения двухсторонней телефонной радиосвязи между подвижными объектами при движении и на стоянке.

Диапазон частот – 30,0 – 75,999 МГц

#### Шаг перестройки 1 к Гц

#### Вид работы –  ЧМ

Чувствительность приемника не хуже 1,5 мкВ

#### Мощность передатчика – не менее 30 Вт 75 Ом 25 Вт

Элементная база – полупроводники

# Питание – борт сеть 26 В. не более 9,0 А

# Вес рабочего комплекта – 43 кг. (53 кг - ?)

Выпускается в двух вариантах: Р-173-1 со встроенным антенно-согласующим устройством, Р-173-2 с вынесенным антенно-согласующим устройством.

Р-173П (описание 198 )

Радиоприемное устройство УКВ диапазона с ЧМ модуляцией, предназначено для установки на подвижных объектах в дополнение к Р-173.

Диапазон частот - 30,0 - 75,999 МГц. Вид работы -  ЧМ. Чувствительность приемника не хуже 1,5 мкВ.

# Р- 174 (из описания 19  )

# Переговорное устройство предназначено для внутренней телефонной связи в объекте между абонентами и выхода абонентов на внешнюю связь через радиостанции (Р-134, Р-173).

# Питание – борт сеть 26 В

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Р- 250М «Кит-М» (из описания 1960)

Радиоприемник предназначен для приема сигналов радиопередающих станций, работающих как  телеграфном, так и в телефонном (с амплитудной модуляцией) режимах.

## Диапазон частот – 1,5 – 25,5 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АМ, ТЛГ

Чувствительность приемника не более 0,6 мкВ

Элементная база – октальные  радиолампы

Питание – однофазная сеть 127/220 В. 110 Вт, аккумуляторы  6,3 В. 75 Вт. через  преобразователь.

##### Вес рабочего комплекта –  90 кг.

# Р- 250М2 «Кит-М2» (из описания 1977)

Радиоприемник предназначен для слухового приема сигналов радиопередающих станций работающих как  в  телеграфном так и в телефонном (с амплитудной модуляцией) режимах.

## Диапазон частот – 1,5 – 25,5 МГц. Диапазон может быть расширен до 33,5 МГц дополнительными контурами.

#### Шаг перестройки - плавно

#### Вид работы – АМ, ТЛГ

Чувствительность приемника не более 0,6 мкВ ТЛГ, 3 мкВ ТЛФ.

Элементная база – пальчиковые  радиолампы

##### Питание – однофазная сеть 127/220 В.110 Вт, аккумуляторы 6,3 В 75 Вт. через  преобразователь.

# Вес рабочего комплекта –  95 кг.

# Р- 251 (из описания 1951)

Войсковой радиоприемник второго класса предназначен для работы на радиоузлах, в комплекте автономной радиостанции, на выделенных приемных центрах и для специальных целей.

## Диапазон частот – 1,0 – 10,0 МГц

#### Шаг перестройки - плавно

#### Вид работы – АМ, ТЛГ

Чувствительность приемника – в ТЛГ 2 мкВ, в АМ 5 мкВ

Элементная база –  радиолампы

# Питание – однофазная сеть 127/220 В. 30 Вт, аккумуляторы 5 В., через преобразователь 11 Вт

# Вес рабочего комплекта – 66,5 кг.

# Р- 252 «Долина» (из описания 1952)

Войсковой радиоприемник второго класса предназначен для работы на радиоузлах, в комплекте автономной радиостанции, на выделенных приемных центрах и для специальных целей.

## Диапазон частот – 0,075 – 2,0 МГц

#### Шаг перестройки - плавно

#### Вид работы – АМ, ТЛГ

Чувствительность приемника – .в ТЛГ 2 мкВ, в АМ 5 мкВ

Элементная база –  радиолампы

# Питание – однофазная сеть 127/220 В. 30 Вт, аккумуляторы 5 В., через преобразователь 11 Вт

# Вес рабочего комплекта –  66,5 кг.

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Р- 309 «Ячмень» (из описания 1969)

Радиоприемник является экономичным КВ устройством, предназначенным для слухового приема телефонных передач с амплитудной модуляцией и телеграфных передач с амплитудной манипуляцией.

## Диапазон частот – 1,0 – 36,0 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АМ, ТЛГ

Чувствительность приемника не хуже в ТЛГ 0,6 мкВ, в АМ 3 мкВ

Элементная база – стержневые радиолампы

Питание – однофазная сеть 110/127/220 В. 35 Вт, аккумуляторы 12,5 В 1,3 А.

Вес приемника 33 кг, блока питания 14 кг.

Р-309А "Прыжок"

Изделие предназначено для автономного использования с осуществлением поиска, приема и демодуляции радиопередач, а так же для использования в качестве командного или исполнительного изделия с возможностью управления всеми режимами от командного изделия или от внешних устройств.для автономного использования с осуществлением поиска, приема и демодуляции радиопередач вида А1АА (А1), А3ЕJN (АЗ), R3EJ (АЗА), J3EJ (А3j) без дополнительных демодулирующих устройств  во всем диапазоне принимаемых частот; в качестве командного или исполнительного изделия с возможностью управлении всеми режимами от командного изделия или от внешних устройств по КОП ГОСТ 26.003-80;

Диапазон частот - 1,0 - 34,0 МГц. Вид работы - АМ, ТЛГ, ОБП. Чувствительность приемника не хуже  0,6 мкВ.

# Р- 310  «Дозор» (из описания 19  )

Радиоприемник предназначен для слухового приема телефонных передач с амплитудной модуляцией и телеграфных передач с амплитудной манипуляцией.

## Диапазон частот – 1,0 – 24,0 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АМ, ТЛГ

Чувствительность приемника не хуже в ТЛГ 0,6 мкВ, в АМ 3 мкВ

Элементная база –радиолампы

# Питание – однофазная сеть 127/220 В.35 Вт или аккумуляторы 12 В мах 1,3 А

# Вес рабочего комплекта –  66,5 кг

# Р- 311 (из описания 1960)

Переносный радиоприемник предназначен для слухового приема телефонных и телеграфных передач.

## Диапазон частот – 1,0 – 15,0 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АМ, ТЛГ

Чувствительность приемника не хуже в ТЛГ 3,0 мкВ,  в АМ 7,5 мкВ

Элементная база – радиолампы

# Питание – аккумуляторы 2,5 В через вибропреобразователь

# Вес рабочего комплекта – 21 кг.

# Р- 313м (из описания 1970)

Переносной радиоприемник предназначен для  слухового  приема телефонных сигналов с амплитудной и частотной модуляцией, телеграфных сигналов. Предусматривается возможность установки в автомашине и выноса в укрытие.

Диапазон частот – 60,0 – 300,0 МГц

#### Шаг перестройки - плавно

#### Вид работы – АМ, ЧМ,ТЛГ

Чувствительность приемника не хуже 6 мкВ.

Элементная база – радиолампы

# Питание – аккумуляторы 12,6 В или однофазная сеть 127/220 В

# Вес рабочего комплекта –

# Р- 313м2  (из описания 1976)

Переносной радиоприемник предназначен для приема на слух телефонных сигналов с амплитудной и частотной модуляцией, телеграфных сигналов. Приемник может работать в полевых и стационарных условиях, а так же для работы с панорамно-индикаторным устройством Р-319 и другими устройствами.

Диапазон частот – 100,0 – 425,0 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АМ, ЧМ, ТЛГ

Чувствительность приемника 4-5 мкВ

Элементная база – радиолампы, полупроводники

# Питание – аккумуляторы 12,6 В мах 1,6 А, борт сеть 26 В или однофазная сеть 127/220 В

# Вес рабочего комплекта – 32 кг.

# Р- 314 (из описания 1956)

Радиостанция является переносной приемо-слежечной радиостанцией дециметрового диапазона волн, предназначенной для перехвата сигналов радиостанций, работающих с амплитудной и частотной модуляцией, а также радиотелеграфных сигналов.

Радиостанция рассчитана на непрерывную круглосуточную работу и может использоваться как в качестве выделенной приемной радиостанции, так и в составе автомобильных приемных узлов.

Диапазон частот - 210 – 440 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АМ, ЧМ, ТЛГ

Чувствительность приемника не хуже 12 мкВ

Элементная база – пальчиковые и локтальные радиолампы

Питание – аккумуляторы 12,5 В (30 Вт) , постоянная сеть 110 В или однофазная сеть 110/127/190/220 В (90 Вт)

# Р- 319

# Панорамно-индикаторное устройство для работы с радиоприемными устройствами.

Р-322Б (имеются только схемы)

В состав радиостанции входят приемники Р-309 (3 шт.), Р-250М, Р-252 и радиостанция Р-105Д.

Элементная база – транзисторы, пальчиковые радиолампы.

Р- 325

Передатчик РЭБ

# Р- 326 «Шорох»  (из описания 1973, 1967)

Переносной радиоприемник предназначается для слухового приема телефонных и телеграфных передач с амплитудной модуляцией.

Диапазон частот - 1,0 – 20,0 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АМ, ТЛГ

Чувствительность приемника не хуже-  в ТЛГ 2 мкВ, в АМ 4 мкВ

Элементная база – стержневые радиолампы

Питание – аккумуляторы 2,5 В мах 1,4 А или однофазная сеть 127/220 В. 25 Вт.

##### Вес рабочего комплекта – 14,7 кг.

# Р- 326М «Шорох-М»  (из описания 1986)

Радиоприемник предназначен для слухового приема телефонных и телеграфных передач с амплитудной модуляцией в составе подвижных объектов, а так же в качестве переносного.

Диапазон частот - 1,5 – 32,0 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АМ, ТЛГ

Чувствительность приемника в ТЛГ 1,2 мкВ, в АМ 4 мкВ

Элементная база – полупроводники

# Питание – аккумуляторы 12,6 В 5 Вт, борт сеть 26 В 10 Вт или однофазная сеть 127/220 В 37 Вт.

# Вес рабочего комплекта – 24 кг. для подвижных объектов и 20 кг .переносной вар.

# Р- 327 «Тополь» (из описания 1963)

# Приставка служит для  приема буквопечатания,  телеграфных передач и слуховой работы при частотной манипуляции с разносом частот от 120 до 5500 Гц.

#### Шаг перестройки - плавно

#### Вид работы – ЧТ,  ДТЧ двумя аппаратами

#### ПЧ подключаемого приемника – 115, 215, 465 кГц.

#### Элементная база –  радиолампы

Питание – однофазная сеть 220 В. 60 Вт.  Аккумуляторы 160 В. 55 мА, 120 В.60 мА, 12,6 В. 2 А.

##### Вес рабочего комплекта – 65 кг.

Предназначен для подключения к выходу промежуточной частоты приемников Р-250, Р-250М, Р-251, Р-310, «Крот». Выпускается в двух вариантах, которые отличаются средними частотами каналов.

Р- 330

Передатчик РЭБ

Р-350М (из описания 1963)

Переносная коротковолновая приемопередающая радиостанция предназначена для двухсторонней связи с радиоузлом симплексным методом.

Диапазон частот – 1,8 – 12,0 МГц (передатчик), 1,8 – 7,0 МГц (приемник).

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АТ, АМ (только прием)

Мощность передатчика – не менее 6 Вт.

Чувствительность приемника не хуже 15 мкВ (АТ), 75 мкВ (АМ)

Элементная база – миниатюрные  радиолампы

Питание – аккумуляторы 6 В, или однофазная сеть 127/220 В

Вес рабочего комплекта – 12,8 кг.

# Р- 355

Р- 359  «Черемуха-1» (из описания 1968)

Автомобильный коротковолновый автоматический радиопеленгатор предназначается для пеленгования радиостанций в зоне земных и пологих радиоволн и в зоне крутого падения радиоволн. Диапазон частот – 1,5 – 25 МГц

Шаг перестройки – плавно

Вид работы – визуальное пеленгование ТЛФ и ТЛГ радиопередач.

Чувствительность – 2 мкВ/м для станций дальней зоны, 10 мкВ/м для станций ближней зоны

Питание – сеть переменного тока 127/220 В 1300 Вт

В комплект входят:

- аппаратная автомашина ЗИЛ-157КГ с кузовом КУНГ-1М, в котором размещается приемоиндикатор «Пеликан», радиоприемник Р-250М, радиостанция Р-105Д,

- такелажная автомашина ЗИЛ-157КГ.

Р-371 «Луга» (из описания 1965)

Изделие является приставкой к приемникам Р-250, Р-250М, «Калина», «Ячмень» для одинарного и сдвоенного приема радиотелеграфных передач.

Вид работы – АТ, ЧТ, ДЧТ.

Вход ПЧ 215 кГц или 465 кГц.

Элементная база – транзисторы, миниатюрные  радиолампы

Питание – 220В или 127В 50Гц.

Вес 38 кг.

# Р- 375  «Кайра»  (из описания 197..)

#### Радиоприемное устройство входит в состав переносной приемо-слежечной УКВ радиостанции, предназначенной для слухового приема телеграфных и телефонных радиопередач с амплитудной и частотной модуляцией, для работы со специальной регистрирующей аппаратурой.

#### Диапазон частот - 20 – 500 МГц

#### Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АМ, ЧМ, ТЛГ

Предельная чувствительность – 1,5 мкВ

#### Элементная база – радиолампы

# Питание –  110/127/220 В 50 Гц, 115 В 400 Гц 180 Вт, или аккумулятор 12,5 В 65 Вт.

Вес приемника – 20 кг, блока питания – 20 кг.

В комплект может входить анализирующее устройство (Блок «А») для приема однополосных телефонных передач с частотным уплотнением.

Р-389 «Вектор» (из описания 1981)

Двухканальное устройство предназначено для анализа (определения временных и амплитудных соотношений, наличия и вскрытия фазовой кодировки) сигналов станций импульсных радионавигационных систем. Устройство работает в комплексе с радиоприемниками Р-250М2, Р-672, Р-309, Р-323, Р-313М и Р-721.

# Питание – 127/220 В 50 Гц 1000 Вт.

Вес полного комплекта аппаратуры  – 185 кг.

# Р- 399А  «Катран»  (из описания 1984)

#### Радиоприемное устройство предназначено для приема АТ, АМ, ОП передач; для использования в качестве командного РПУ с автоматической выдачей кода частоты настройки; для использования в качестве исполнительного РПУ; для приема передач ОФТ и других видов передач при наличии внешних демодулирующих устройств; для панорамного обзора и индикации настройки совместно с устройством Р-399Т.

#### Диапазон частот – 1,0 – 31,999999 МГц

#### Шаг перестройки – 1 Гц

Вид работы – АТ, АМ, ОП

Чувствительность приемника – не более 0,6 мкВ (АТ, ОП), 2,5 мкВ (АМ).

#### Элементная база – полупроводники

# Питание – 220 В 50 Гц или 220 В 400 Гц 200 Вт, или 27 В 150 Вт.

Вес приемника без блоков питания – 40 кг.

Приемник имеет восемь вариантов исполнения.

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Р- 401М (из описания…)

Радиорелейная станция Р-401М предназначается для обеспечения связи между пунктами управления. В отдельных случаях радиорелейные станции Р-401М могут быть использованы в качестве соединительных линий при ответвлении каналов от многоканальных радиорелейных линий, а также в качестве вставки в проводные линии связи.

Диапазон частот – 60 – 69,975 МГц

Шаг перестройки – 75 кГц

Вид работы – ЧМ

Чувствительность приемника МВ не хуже 2 мкВ

#### Мощность передатчика МВ –  2,5 Вт (25 Вт с блоком УМ)

Элементная база – транзисторы, радиолампы

Питание – 220 В 50 Гц.

Станция Р-401М смонтирована в унифицированном кузове типа КУНГ-2 с металлической обшивкой, установленном на шасси автомобиля ГАЗ-63.

Р- 403М (из описания…)

Радиорелейная автомобильная приемопередающая ультрако ротковолновая станция Р-403М предназначена для совместной работы со станцией Р-401М при обеспечении связи между пунктами управления. При эксплуатации радиорелейной станции Р-403М допускается подключение проводной уплотняющей аппаратуры с полосой частот до 16000 Гц, а также ведение связи при движении автомобиля.

Диапазон частот – 60 – 69,975 МГц (МВ) и 390 – 420 МГц (ДМВ)

Шаг перестройки – 75 кГц и 300 кГц.

Вид работы – ЧМ

Чувствительность приемника МВ не хуже 2 мкВ, ДМВ – 5,5 мкВ.

#### Мощность передатчика МВ –  2,5 Вт (25 Вт с блоком УМ), передатчика ДМВ –1,5 Вт (10 Вт с блоком УМ).

Элементная база – транзисторы, радиолампы

Питание – 220 В 50 Гц.

Аппаратура радиорелейной станции Р-403М размещена в кузове автомобиля УАЗ-469БИ   или УАЗ-469БИТ.

Р- 405М (из описания 1972)

Малоканальная радиорелейная станция предназначена для обеспечения радиорелейной связи между пунктами управления, для ответвления каналов от многоканальных радиорелейных линий, а также может быть использована в качестве вставки в уплотненные проводные линии связи.

Диапазон частот – 60 – 69,975 МГц (МВ) и 390 – 420 МГц (ДМВ)

Шаг перестройки – 75 кГц и 300 кГц.

Вид работы – ЧМ

Чувствительность приемника МВ не хуже 2 мкВ, ДМВ – 5,5 мкВ.

#### Мощность передатчика МВ –  2,5 Вт (25 Вт с блоком УМ), передатчика ДМВ –1,5 Вт (10 Вт с блоком УМ).

Элементная база – транзисторы, радиолампы

Питание – 220 В 50 Гц.

В состав входят радиостанции Р-407 и Р-105М.

Аппаратура станции размещена в специальном кузове на шасси автомобиля ГАЗ-66.

Р- 405МПТ-1 (из формуляра)

Диапазон частот  390 – 420 МГц (ДМВ)

Вид работы – ЧМ

Чувствительность приемника -  5,5 мкВ.

#### Мощность передатчика – 1,5 Вт

Элементная база – транзисторы, радиолампы

Р- 407 (из формуляра 1986)

#### Мощность передатчика – не менее 1 Вт. 75 Ом

Чувствительность приемника не хуже 5 мкВ

Р- 409 (из описания 1970)

Радиорелейная станция предназначена для организации самостоятельных радиорелейных линий связи, а также для ответвления каналов от магистральных многоканальных линий связи.

Вид работы – ЧМ

Чувствительность приемника не хуже 4 или 5мкВ, в зависимости от диапазона.

Мощность передатчика – 40 Вт

Элементная база – транзисторы, радиолампы

Питание – 220 В 50 Гц. 2000 Вт.

Вес 9350 кг

В состав входят радиостанции Р-407 и Р-105М.

Аппаратура станции размещена в кузове К-66У1Д на шасси автомобиля ЗИЛ-157 КЕГ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Р- 609мл  (из книги «Ультракоротковолновая радиосвязь на речном транспорте»)

УКВ радиостанция для речного флота.

Диапазон частот – 100,0 – 150,0 МГц

Шаг перестройки – 4 предварительно настроенных канала

Вид работы – АМ

Чувствительность приемника не хуже 10 мкВ

#### Мощность передатчика – не менее 6 Вт 75 Ом.

Элементная база – октальные и пальчиковые радиолампы, на выходе УМ – ГУ-32

# Питание –  однофазная сеть 127/220 В не более 400 Вт или  сеть постоянного тока 110/220В 1270 Вт

Р- 615М (есть само изделие)

Р-617 ?

# Р- 619 «Графит» (из описания 1975, 1972)

УКВ радиостанция предназначена для обеспечения ближней радиосвязи с  экипажами  самолетов.

Диапазон частот – 100,0 – 150,0 МГц

Шаг перестройки 83,333 кГц

Вид работы – АМ

Чувствительность приемника не хуже 4 (6) мкВ

#### Мощность передатчика – не менее 12 Вт. 75 Ом

Элементная база – миниатюрные и пальчиковые радиолампы, на выходе ГУ-29

# Питание –  однофазная сеть 127/220 В не более 680 Вт (вид исполнения Р-619-1), сеть 115/127/200/220 В 400Гц, или сеть постоянного тока 26, 110 или 220 В (вид исполнения Р-619-2) не более 680 Вт.

Вес рабочего комплекта 80 кг (Р-619-1) или 60 кг (Р-619-2).

Каждый вид исполнения делится на три варианта:

- радиостанция, обеспечивающая работу с коммутаторами ПРО-ВПС,

- радиостанция, предназначенная для самостоятельной работы и обеспечивающая работу с радиостанцией Р-617,

- радиостанция, комплектуемая антенным фильтром.

# Р- 642Б (из описания 1967)

Передатчик  предназначен для использования в радиолиниях обеспечивающий указанные виды    работы.

Возбудитель – ВД-54

Диапазон частот - 1,5 –24,0 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АТ, АМ, ЧТ, ДЧТ

#### Мощность не менее – 900 Вт.

#### Элементная база –  радиолампы

Питание – трехфазная сеть 220/380 В.

Р-644 (из описания 196..)

Передающая коротковолновая радиостанция.

Диапазон частот - 1,5 – 12 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АТ, АМ, ЧТ

Мощность 125 - 250 Вт.

Элементная база – октальные радиолампы (ГК-75 на выходе).

Питание – трехфазная сеть 220/380 В или сеть постоянного тока 110/220 В.

Общий вес без преобразователей – 624,5 кг.

Р- 652Б (из дополнения к ТО Р-652, Р-653 и Р-654НР)

Представляет собой передатчик Р-652, к которому дополнены линейный блок и симметрирующая приставка.

Питание – трехфазная сеть 380 В или однофазная сеть 220 В..

Р- 653Б (из дополнения к ТО Р-652, Р-653 и Р-654НР)

Представляет собой передатчик Р-653, к которому дополнен линейный блок.

Питание – трехфазная сеть 380 В или однофазная сеть 220 В..

# Р- 654Б (Р- 654БД) «Окунь» -  (из описания 1974, из дополнения к ТО Р-652, Р-653 и Р-654-НР)

Передатчик  предназначен для использования в радиолиниях обеспечивающий беспоисковую буквопечатающую, фототелеграфную, телеграфную и телефонную радиосвязь при однополосной модуляции.

Возбудитель – ВД-67   ВЯ-67

Диапазон частот - 1,5 – 24,0 МГц

Шаг перестройки 100 Гц

Вид работы – АТ, ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ, ОФТ

#### Мощность – ТЛГ 1000 Вт и ТЛФ 500 Вт.

Элементная база – транзисторы, радиолампы

Питание – трехфазная сеть 380 В. 4 кВт. и однофазная сеть 220 В. 500 Вт.

# Примечание: обязательно требуется приточная !!! вентиляция 630 м.куб. в час.

Р-654Б представляет собой передатчик Р-654-НР, к которому дополнены линейный блок и симметрирующая приставка

Р-675 «Оникс» (есть изделие без описания)

# Р- 697 «Гюйс» (из формуляра)

Шаг перестройки 100 Гц

Вид работы –

Чувствительность приемника не хуже 1,0 – 16,0  мкВ (в зависимости от вида работы и диапазона)

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Р- 800рф  (из книги «Ультракоротковолновая радиосвязь на речном транспорте»)

УКВ радиостанция для речного флота.

Диапазон частот – 100,0 – 150,0 МГц

Шаг перестройки – 4 предварительно настроенных канала

Вид работы – АМ

Чувствительность приемника не хуже 10 мкВ

#### Мощность передатчика – не менее 6 Вт 75 Ом.

Элементная база – октальные и пальчиковые радиолампы, на выходе УМ – ГУ-32

# Питание –  однофазная сеть 127/220 В не более 320 Вт или  сеть постоянного тока 27В 415 Вт

# Р- 801В  (Р- 801П) «Дуб 4» (из описания 1963)

Радиостанция предназначена для ведения двухсторонней телефонной связи в радиосетях, передающие станции которых используют систему амплитудно-модулированной несущей частоты.

Диапазон частот – 100,0 – 150,0 МГц

Шаг перестройки - 88,333 (Р-801В) или 100 кГц (Р-801П)

Вид работы – АМ

Чувствительность приемника не хуже 10 мкВ

Мощность передатчика – не менее 6 Вт. 50 Ом

Элементная база – радиолампы

# Питание – бортсеть 27 В.740 Вт и 115 В .400 Гц 300 Вт.

Вес рабочего комплекта – 31,5 кг.

Примечание. Радиостанция Р-801П имеет шкалу в МГц и предназначена для использования на самолетах ГВФ.

Р-802

Радиостанция предназначена для ведения двухсторонней радиотелефонной связи экипажа с наземными пунктами управления воздушным движением и с самолетами в воздухе.

Диапазон частот – 100,0 – 150,0  МГц

Количество каналов связи – 20

Количество фиксированных частот – 501 (вариант Р-802), 601 (вариант Р-802Г) или 1001 (вариант Р-802ГМ)

Мощность передатчика – 18 Вт (полная) или 3 Вт (пониженная)

Чувствительность приемника не хуже 7 мкВ.

Элементная база – радиолампы

Вес рабочего комплекта – 27 кг.

# Р- 802В (из описания 1972)

Самолетная радиостанция предназначена для работы в УКВ диапазоне. Имеется вариант Р-802ВЯ, доработанный для работы с аппаратурой «19-18».

Диапазон частот – 100,0 – 150,0  МГц

Шаг перестройки 83,333 к Гц

Вид работы – АМ

Чувствительность приемника не хуже 7 мкВ.

#### Мощность передатчика – не менее 14 Вт. 50 Ом.

Элементная база – радиолампы

# Питание – бортсеть 27 В.10 А  и 115 В .400 Гц 400 Вт.

# Вес рабочего комплекта – 29 кг.

# Р- 803 (из описания 1974)

Радиостанция предназначена для установления связи в телефонном режиме между объектами без поиска и настройки.

Диапазон частот – 220,0  - 390,0 МГц

Шаг перестройки 50 к Гц

Вид работы – АМ

Чувствительность приемника не хуже 21 мкВ

Мощность передатчика – не менее  10 Вт. 75 Ом

Элементная база – радиолампы

Питание – бортсеть 27 В. 40 Вт. и 115 В. 400 Гц 500 Вт.

##### Вес рабочего комплекта – 33,5 кг.

##### Р- 805 «РСБ-5» «СВБ-5» (из описания 1961)

Радиопередатчик предназначен для симплексной телеграфно-телефонной связи самолетов между собой между собой и с наземными радиостанциями.

Диапазон частот – 2,15 – 12,0 МГц (два блока 2,15 – 7,2 МГц; 3,6 - 12,0 МГц)

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АМ, АТ

Мощность передатчика – от 35 до 90 Вт.

Элементная база – радиолампы

Питание – бортсеть 27 В. через умформер не более 800 Вт.

##### Вес рабочего комплекта – 38 кг.

Примечание. Используется с приемником УС-9. Пульт управления выполнен на телеграфном       ключе.

##### Р- 806 (из описания 1961)

Радиопередатчик предназначен для симплексной телеграфно-телефонной связи самолетов между собой между собой и с наземными радиостанциями.

Диапазон частот – 2,15– 20,0 МГц (три блока 2,15 – 7,2МГц; 3,6 - 12,0 МГц; 6,0 – 20,0 МГц)

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АМ, АТ

Мощность передатчика – от 35 до 90 Вт.

Элементная база – радиолампы

Питание – бортсеть 27 В. через умформер не более 800 Вт.

Вес рабочего комплекта – 48 кг

Примечание. Полный аналог Р-805. Используется с приемником УС-9. Пульт управления выполнен на телеграфном  ключе.

# Р- 807

# Р- 809 (из описания  1958)

Переносная радиостанция УКВ диапазона.

Диапазон частот – 100,0 – 150,0  МГц

#### Вид работы – АМ

#### Шаг перестройки – кварцы (2 частоты)

#### Чувствительность приемника -

#### Мощность передатчика –

# Элементная база – радиолампы

# Питание – аккумуляторы, анодные батареи, динамо ножного привода ДНП-2 (370В. и 6 В.)

# Вес рабочего комплекта – 32,2 кг.

Р-809м (описание 197 )

Переносная радиостанция УКВ диапазона.

Диапазон частот - 100,0 - 150,0 МГц Вид работы - АМ. Чувствительность приемника -    Мощность передатчика –

# Р-809М2 (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть I)

Переносная симлексная телефонная радиостанция УКВ диапазона.

Диапазон частот - 100,0 – 149,975 МГц

Шаг перестройки – 25 кГц

Вид работы - АМ.

Чувствительность приемника -  не хуже 6 мкВ

Мощность передатчика – не менее 0,25 Вт

Питание – сеть 127/220 В 150 Вт или сеть 115 В 400 Гц или аккумуляторы 12,5 В.

Вес без аккумуляторов 9 кг.

# Р- 820М  «РАС-КВ-М»  «Ежевика-М» (из описания 1960, 1971)

Автомобильная КВ радиостанция предназначена для обеспечения телефонной и телеграфной связи с самолетами ближней бомбардировочной авиации, транспортными самолетами и истребителями сопровождения, а так же обеспечения телефонно-телеграфной связи между штабами авиационных соединений и частей.

Возбудитель – ВД - 54

Диапазон частот - 1,5 – 12,0 МГц

Шаг перестройки - 0,25 – 4 кГц, в зависимости от диапазона и вида работы

Вид работы – АТ, АМ, ЧТ , буквопечатание

#### Мощность – ТЛГ не менее 900 Вт и 250 Вт АМ (1000/350 Вт)

Элементная база –  радиолампы

Питание – трехфазная сеть 220/380 В. 6 кВт

# Примечание: в состав входят радиоприемники Р-250М (Р-250М2) с приставкой Р-327 (или Р-371) или Р-154 и Р-311

# Р-820М-ДУ – модернизированный вариант Р-820М с дистанционным управлением.

# Р- 821 (из описания 1963)

Аэродромная радиостанция предназначена для обеспечения  ближней радиосвязи с радиостанциями соответствующего диапазона.

Диапазон частот – 100,0 – 150,0  МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АМ

Чувствительность приемника не хуже 10 мкВ

#### Мощность – не менее 6 Вт. 50 Ом

Элементная база – радиолампы

Питание –  однофазная сеть 220 В.

# Примечание. Радиостанции на базе бортовой Р-801. Радиостанция Р-821 и размещена на автомобиле ЗИЛ-157, Р-822 упаковочный вариант (перевозится в 19 ящиках).

Р- 822 (из описания 1963)

Аэродромная радиостанция предназначена для обеспечения  ближней радиосвязи с радиостанциями соответствующего диапазона.

Диапазон частот – 100,0 – 150,0  МГц

Шаг перестройки – плавно, разнос 88,333 кГц

Вид работы – АМ

Чувствительность приемника не хуже 10 мкВ

#### Мощность – не менее 6 Вт. 50 Ом

Элементная база – радиолампы, в УМ ГУ-32

Питание –  однофазная сеть 220 В, мах. 2 кВт.

# Примечание. Радиостанции на базе бортовой радиостанции Р-801, упаковочный вариант перевозится в 19 ящиках.

# Р- 824ЛПМ (Р- 824ЛСМ) (из описания 1970)

УКВ приемо-передающая радиостанция средней мощности предназначена для работы в системе «ВП» в качестве основной радиостанции для передачи на самолеты истребительной авиации кодированных команд наведения по двум радиоканалам или в качестве резервной радиостанции для ведения беспоисковой и бесподстроечной радиотелефонной связи с самолетами по одному радиоканалу.

Диапазон частот – 100,0 – 150,0  МГц

Шаг перестройки – плавно, разнос 88,333 кГц.

Вид работы – АМ

Чувствительность приемника не хуже 10 мкВ

#### Мощность – не менее 250 Вт. 50 Ом

Элементная база – радиолампы, в УМ ГИ-7БТ 2 шт.

Питание –  трехфазная сеть 220/380 В, мах. 10 кВт.

# Примечание. Радиостанция Р-824ЛПМ размещена на автомобиле ЗИЛ-157, Р-824ЛСП упаковочный вариант (перевозится в 14ящиках).

# Р- 824М (из описания 1972)

УКВ приемо-передающая радиостанция средней мощности предназначена для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной радиотелефонной связи.

Диапазон частот – 100,0 – 150,0  МГц

Шаг перестройки – 88,333 ( с блоками от Р-801В) или 100 кГц ( с блоками от Р-801П)

Вид работы – АМ, фототелеграф

Чувствительность приемника не хуже 10 мкВ

#### Мощность – не менее 250 Вт. 50 Ом

Элементная база – радиолампы, в УМ ГИ-7БТ 4 шт., в модуляторе ГУ-81 2 шт.

Питание –  трехфазная сеть 220/380 В, мах. 4 кВт.

Вес аппаратного автомобиля 8200 кг.

# Примечание. В состав радиостанции входят два блока Б от радиостанции Р-801В (Р-801П). Радиостанция размещена на автомобиле ЗИЛ-157К (кузов КУНГ-1М).

# Р-824МС – стационарный вариант радиостанции.

# Р- 831М (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть I)

Приемопередающая радиостанция средней мощности предназначена для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной связи с самолетами и для наземной радиосвязи.

Диапазон частот – 100 - 150 МГц (МВ) и 220 – 389,95 МГц (ДМВ).

Шаг перестройки 83,3 кГц (МВ) и 50 кГц (ДМВ)

Вид работы –  АМ

## Чувствительность приемника не хуже 7 мкВ (Р-802), 2 мкВ (Р-803)

Мощность передатчика – не менее 150 Вт (МВ), 100 Вт (ДМВ)

#### Элементная база – полупроводники, радиолампы

# Питание – трехфазная сеть 220/380 В 50 Гц.  5,5 кВт

# Вес автомобильного варианта – 7050 кг.

Автомобильный вариант радиостанции размещен в кузове КУНГ-1М на шасси автомобиля ЗИЛ-130Е. В комплект входят блоки приемопередатчиков Р-802 и Р-803, а также 4 радиостанции Р-105М.

# Р- 832М «СМУ» (из описания 1982, из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть I)

Радиостанция предназначена для обеспечения открытой телефонной радиосвязи экипажей самолетов, как с командными пунктам  и земли, так и между собой, а так же передачи и приема в режиме ЧТ телекодовой информации.

Диапазон частот – 100,0 – 149,975 и 220,0  - 399,975 МГц  118 – 140 МГц и 220 – 389,95 МГц

Шаг перестройки 50 к Гц

Вид работы – АМ, ЧМ, ЧТ

Чувствительность приемника не хуже 4 мкВ

#### Мощность передатчика – не менее 15 Вт 75 Ом

Элементная база – полупроводники, радиолампы, в УМ ГС-24Б

Питание – бортсеть 115 В. 400 Гц 230 Вт.и 27 В.180 Вт

Вес рабочего комплекта – 28 кг. (27 кг - ?)

# Р- 834 (Р- 834У, Р- 834С) (из описания 1969)

Аэродромная радиостанция предназначена для обеспечения  ближней радиосвязи с радиостанциями соответствующего диапазона.

Диапазон частот – 220,0 – 389,95  МГц

Шаг перестройки – плавно, разнос 50 кГц

Вид работы – АМ

Чувствительность приемника не хуже 2 мкВ

#### Мощность – не менее 800 Вт. 75 Ом

Элементная база – радиолампы, в УМ ГС-7Б 2 шт.

Питание –  трехфазная сеть 220/380 В, мах. 11 кВт.

# Примечание. Радиостанции на базе бортовой Р-803. Радиостанция Р-834 и размещена на автомобиле ЗИЛ-157, Р-834У упаковочный вариант (перевозится в 19 ящиках), Р-834С стационарный вариант. В комплект входит приемник Р-871.

# Р-836 «Гелий»

Радиопередатчик предназначен для полудуплексной телеграфно-телефонной радиосвязи самолетов дальней авиации с командными пунктами и авиабазами.

Диапазон частот – 1,5 – 24 МГц
Мощность передатчика – 50 - 250 Вт

#### Элементная база – радиолампы

# Р-837 (из описания)

Радиопередатчик предназначен для полудуплексной телеграфно-телефонной радиосвязи самолетов дальней авиации с командными пунктами и авиабазами.

Диапазон частот – 3 – 24 МГц
Мощность передатчика – 250 Вт (телеграф) или 60 Вт (телефон)

#### Элементная база – радиолампы

Вес 50 кг

Питание – бортсеть 400 Гц 115 В 1500 Вт

# Р- 838К «Кремница» (из описания 1988)

Радиостанция предназначена для организации внутриаэродромной симплексной бесподстроечной телефонной и сигнальной связи подвижных и неподвижных объектов с однотипными и носимыми радиостанциями.

Диапазон частот – вар. «В» 142,0 – 142,975 или вар. «Г» 163,200  - 164,175 МГц

Шаг перестройки 25 к Гц

Вид работы – ЧМ

## Чувствительность приемника не хуже 1,2 мкВ

Мощность передатчика – не менее 8 Вт, 50 Ом

#### Элементная база – полупроводники

# Питание – аккумуляторы 12 В не более 3,3А, 24 В не более 4,2 А или сеть 220 В. не более 120 Вт

# Вес рабочего комплекта – 2,9 кг.

# Р- 838КН (из описания 1988)

Носимая, симплексная УКВ ЧМ радиостанция предназначена для организации внутриаэродромной радиосвязи. Радиостанция обеспечивает симплексную бесподстроечную связь с однотипными радиостанциями, а также с  подвижными и стационарными УКВ ЧМ радиостанциями комплекса Р-838КН, работающими ни одинаковых частотах.

Диапазон частот –142,0 – 142,975 или 163,200  - 164,175 МГц (4 канала)

Шаг перестройки 25 к Гц

Вид работы – ЧМ

## Чувствительность приемника не хуже 1,2 мкВ

Мощность передатчика – не менее 1,0 Вт, 50 Ом

#### Элементная база – полупроводники

# Питание – аккумуляторы 12 В не более 0,4А

# Вес рабочего комплекта – 1,3 кг.

# Р- 842М (из описания 19..)

Приемопередающая коротковолновая радиостанция предназначена для бесперестроечной, симплексной радиотелефонной связи вертолетов и легких самолетов с наземными радиостанциями.

Диапазон частот – 2  - 8 МГц

Шаг перестройки 4 кГц (в диапазоне 2-4 МГц) и 8 кГц (в диапазоне 4-8 МГц)

## Чувствительность приемника не хуже 6 мкВ

Мощность передатчика – не менее 25 Вт, 25 Ом

#### Элементная база – миниатюрные радиолампы (на выходе УМ ГУ-19-1)

# Питание –сеть постоянного тока 27 В. 400 Вт

# Вес рабочего комплекта – 21 кг.

# Р- 845 (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть I)

Приемопередающая авиационная наземная радиостанция малой мощности предназначена для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной открытой и закрытой телефонной и телеграфной радиосвязи с самолетными и наземными радиостанциями соответствующего диапазона.

Диапазон частот – 100 - 149,999 МГц (МВ) и 220 – 399,975 МГц (ДМВ).

Шаг перестройки 1 кГц

Вид работы –  АМ, ЧМ, ЧТ

## Чувствительность приемника не хуже 2,5 мкВ (АМ) и 1,5 мкВ (ЧМ)

Мощность передатчика – не менее 40 Вт

#### Элементная база – полупроводники, радиолампы

# Питание – трехфазная сеть 380 В 50 Гц

# Вес рабочего комплекта – 6000 кг.

Радиостанция размещена в кузове К-66Н на шасси автомобиля ГАЗ-66. К вспомогательной аппаратуре относятся две радиостанции Р-407.

Р-845М (из формуляра)

По комплектации не отличается от Р-845

Р-847 (Р-847Т) (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть I)

Коротковолновые телефонно-телеграфные радиостанции предназначены для двусторонней беспоисковой и бесподстроечной связи с самолетами и наземными пунктами управления.

Диапазон частот – 2,0 – 29,999 МГц.

Шаг перестройки 1 к Гц

Вид работы -  АТ, ОМ (ВБП), ЧТ.

Чувствительность приемника – в ТЛГ видах 1-2 мкВ  и в ТЛФ видах 2 - 5 мкВ

Мощность передатчика – 250 Вт, в диапазоне 2 – 4 МГц – 50 Вт.

Элементная база – полупроводники, радиолампы

Питание – от сети 400 Гц 115В (вариант «ЭО») или 200В (вариант «ЭТ»). 200 Вт.

Вес 100 кг (Р-847Т).

Р-849М (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть I)

Подвижный радиоузел связи предназначен для обеспечения телефонной радиосвязи в диапазонах КВ, МВ и ДМВ, а также для обеспечения телеграфной слуховой и буквопечатающей радиосвязи в диапазоне КВ. Могут использоваться как открытые, так и закрытые каналы.

Для осуществления двухсторонней радиосвязи используются радиостанции Р-847ТД, Р-802ВЯ и Р-832М.

Дежурный прием осуществляется на радиоприемники Р-873, Р-870М и Р-871.

Радиоузел размещается на автомобиле УАЗ-452АЭ с прицепом ГАЗ-704.

Р-853 В1 (из описания 1989)

Радиостанция предназначена для обеспечения симплексной речевой связи с бортовыми радиостанциями.

Диапазон частот – 100,000 – 149,975 МГц

Шаг перестройки 25 к Гц

Вид работы -  АМ

Чувствительность приемника – 4 - 6 мкВ

Мощность передатчика – 0,5 – 0,25 Вт.

Элементная база – транзисторы, микросхемы.

Питание – 12 В 1,5 А; 27 В 0,35 А; сеть 220 В 50 Гц 0,4 А.

Вес приемопередатчика 2,5 кг.

Р-859 (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть I)

Радиостанция предназначена для обеспечения симплексной телефонной радиосвязи.

Диапазон частот – 220 – 389,95 МГц

Шаг перестройки 50 к Гц

Вид работы -  АМ

Чувствительность приемника – не хуже 6 мкВ

Мощность передатчика – не менее 1 Вт.

Вес полного комплекта в упаковочном ящике 70 кг.

Р-860-II (из книги «Авиационное и радиоэлектронное оборудование самолета Як-40»)

УКВ радиостанция предназначена для ведения двусторонней симплексной радиотелефонной связи с наземными пунктами управления воздушным движением  и другими воздушными судами в полете.

Диапазон частот – 118,0 – 135,9 МГц

180 рабочих частот.

Чувствительность приемника – не хуже 7 мкВ

Мощность передатчика –  3 Вт.

Питание – бортовая сеть постоянного тока. 85 Вт.

Вес полного комплекта 8,5 кг

# Р- 862 «Журавль» (из описания 1985)

# МВ-ДМВ радиостанция предназначена для обеспечения телефонной связью вертолетов и самолетов, для передачи и приема телекодовой информации в режиме частотной телеграфии.

Диапазон частот – 100,0 – 149,975 МГц, 220 – 399,975 МГц

Шаг перестройки 25 к Гц

Вид работы –  АМ, ЧМ, ЧТ

#### Чувствительность приемника не хуже 3 мкВ

#### Мощность передатчика – 25 Вт

#### Элементная база – полупроводники

Питание – бортсеть 27 В. Мах 20 А.

Примечание - в состав входит аварийный приемник.

##### Вес рабочего комплекта – 21,5 кг.

# Р- 863 (из описания 1984)

# МВ-ДМВ радиостанция предназначена для обеспечения телефонной связью вертолетов и самолетов, для передачи и приема телекодовой информации в режиме частотной телеграфии.

Диапазон частот – 100,0 – 149,975 МГц, 220 – 399,975 МГц

Шаг перестройки 25 к Гц

Вид работы –  АМ, ЧМ, ЧТ

#### Чувствительность приемника не хуже 3 мкВ

#### Мощность передатчика – 10 Вт

#### Элементная база – полупроводники

Питание – бортсеть 27 В. Мах

Примечание – отличается от Р-862 блоком УМ и амортизационной рамой.

###### Вес рабочего комплекта –

Р-870М (из описания)

Малогабаритный экономичный УКВ радиоприемник является супергетеродинным приемником с двойным преобразованием частоты, рассчитанным для приема телефонных сигналов с амплитудной модуляцией.

Диапазон частот – 100 – 149,975  МГц

Шаг перестройки 25 кГц

Вид работы –  АМ

#### Чувствительность приемника не хуже 6 мкВ

#### Элементная база – транзисторы

Питание – от аккумуляторов +12,5 В 0,5 А или сети переменного тока 127,220 В 50 Гц или 115 В 400 Гц  25 Вт.

Вес приемника 7,5 кг.

Р-871 (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть I)

Радиоприемник для приема телефонных сигналов с амплитудной модуляцией.

Диапазон частот – 200 – 340 МГц

Шаг перестройки 50 кГц

Вид работы –  АМ

#### Чувствительность приемника не хуже 5 мкВ

Р-873 "Клюква" (из описания 1977)

Радиопиемное устройство предназначено для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной радиосвязи с радиостанциями подвижной связи в режиме дежурного приема, а так же резервного радиоприемного устройства в автомобильных и стационарных условиях, так и во время их движения.

Диапазон частот - 1,5 - 29,999 МГц.

Шаг перестройки 1 кГц, плавная настройка между фиксированными частотами

Вид работы -  АМ, ТЛГ, ОБП, ЧМ, ЧТ, ДЧТ.

Чувствительность приемника  в ТЛГ видах 1 - 2,5 мкВ  и в ТЛФ видах 2 - 10 мкВ

Элементная база – транзисторы

Питание – от сети 50 Гц 127/220В (100 Вт)  или аккумуляторов 12 В 30 Вт, или источника постоянного тока 26 В 80 Вт.

Вес не более 74 кг.

Р-876 (Р-876Т) (из описания 1976)

Самолетные радиоприемники предназначены для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной радиосвязи самолетов с наземными или самолетными радиостанциями.

Диапазон частот – 0,25 – 29,999 МГц.

Шаг перестройки 1 к Гц

Вид работы -  АМ, АТ, ОМ (ВБП), ЧТ.

Чувствительность приемника – в ТЛГ видах 1-5 мкВ  и в ТЛФ видах 2- 10 мкВ

Элементная база – полупроводники, радиолампы

Питание – от сети 400 Гц 115В (вариант «ЭО») или 200В (вариант «ЭТ»). 200 Вт.

Вес 46 кг (Р-876Т 52 кг).

Приемник Р-876Т – модификация Р-876, обеспечивающая сопряжение с оконечной аппаратурой Р-099 и 19-18.

Р-880М (из книги «Радиотехнические средства обеспечения полетов», часть I)

СВ радиоприемник, входит в состав приводных радиостанций.

Диапазон частот – 150 - 1500 кГц.

Шаг перестройки – плавно, с точностью не хуже 1 кГц.

Вид работы -  АМ, АТ.

Чувствительность приемника – в ТЛГ 3 мкВ  и в ТЛФ 30 мкВ

Питание – от сети 400 Гц 115В  или 50 Гц 220В. 18 Вт. От источника постоянного тока 12 В 10 Вт.

Вес 7,5 кг.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Р- 975 (из книги «Средства авиационной радиосвязи», часть I)

Авиационная командно-штабная машина предназначена для обеспечения радиосвязи в диапазонах коротких и ультракоротких волн между наземными пунктами управления и с самолетами в воздухе в открытом режиме и с использованием спецаппаратуры.

АКШМ смонтирована на базе бронетранспортера БТР-60пб.

В комплект входят:

КВ радиостанция Р-847Т-ЭО

МВ-ДМВ радиостанция Р-832М

МВ радиостанция Р-802М

переносная МВ радиостанция Р-809М2

переносная ДМВ радиостанция Р-859

радиостанция Р-123МТ (из оборудования бронетранспортера)

приемник Р-873.

----- АППАРАТУРА  ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ ----

# П-318М (из описания …

Аппаратура тонального телеграфирования П-318М предназначена для частотного уплотнения телефонных каналов проводных и радиорелейных средств связи двухсторонними телеграфными связями.

# П-326-1 (из описания 1987)

Измерительный генератор П-326-1 предназначен для измерений в диапазоне частот 0,2—2099,999 кГц линий связи, каналов и трактов систем с частотным разделением при их настройке, эксплуатации и ремонте.

Прибор может использоваться в заводских и лабораторных условиях при разработке и производстве аппаратуры связи, а также в других случаях, когда необходим источник синусоидальных колебаний с высокостабильными частотой и уровнем выход ного сигнала    и   высокой защищенностью от побочных гармонических и негармонических   составляющих.

По совокупности выполняемых функций и выходным параметрам прибор относится к разряду универсальных синтезаторов частоты.

# П-326-2 (из описания 1988)

Измеритель уровня универсальный П-326-2 предназначен для избирательных и широкополосных измерений уровней передачи в диапазоне частот от 0,2 до 2100 кГц в процессе настройки, эксплуатации, ремонта линий и аппаратуры многоканальной связи с частотным разделением каналов и ее узлов.

Прибор предназначен для эксплуатации в подвижных объектах в закрепленном состоянии, в заводских и лабораторных условиях.

# П-326-3 (из описания 1986)

Индикатор частотных характеристик П-326-3 предназначен для визуального наблюдения и измерения неравномерностей амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) на экране электроннолучевой трубки (ЭЛТ) в диапазоне частот от 0,2 до 2100 кГц при проведении в комплекте с измерительным генератором П-326-1, работающим в режиме качания частоты, настроечных и эксплуатационных измерений каналов и групповых трактов многоканальных систем дальней связи без вспомогательного канала связи, а также для регулировки аппаратуры уплотнения и ее узлов.

# П-326-4 (из описания 1987)

Измерительно-коммутационный пульт П-326-4 совместно с измерительным генератором П-326-1 и универсальным измерителем уровня П-326-2 предназначен для измерения линий связи, каналов и трактов систем с частотным разделением при их настройке, эксплуатации и ремонте в диапазоне частот 0,2—2100 кГц. С помощью измерительно-коммутационного пульта обеспечивается измерение следующих параметров: рабочего затухания и усиления симметричных и несимметричных относительно «земли» четырехполюсников;    переходного затухания;

затухания несогласованности;

затухания асимметрии.

Прибор предназначен для установки и эксплуатации в кузовах автомобилей, может использоваться в заводских и лабораторных условиях.

# П-437  (из описания 1978)

Квазиэлектронная одиночная автоматическая телефонная станция на твердых схемах и герконах  предназначена для обеспечения автоматической внутренней телефонной связью абонентов, а также для выхода на внешнюю связь по соединительным линиям на аналогичные станции и на УАТС-49 (при наличии на ней комплекта РСЛИ-2).

Емкость станции — 100 номеров.

П-480 (из описания 1965)

Система дальней многоканальной телефонной связи предназначается для уплотнения подводных кабелей типа КПК 5/18.

Аппаратура П-480 рассчитана для работы по двухпроводной однокабельной системе и предназначается для организации 60 высокочастотных телефонных каналов, перекрывающая водное пространство шириной до 400 км при глубине прокладки кабеля до 500 м.

----- РАЗНАЯ АРМЕЙСКАЯ И ДРУГАЯ АППАРАТУРА ----

# «Берилл-2»  (год в описании не указан)

Радиоприемное устройство обеспечивает возможность совместной работы с передатчиками, снабженными возбудителями 1-го и 2-го класса с дискретной сеткой стабилизированных частот, а также с другими передатчиками, имеющими необходимые диапазоны, сетку фиксированных частот, сдвиг частоты и стабильность настройки.

Диапазон частот - 1,5 – 24 МГц

Шаг перестройки – 1 до 4 кГц, в зависимости от диапазона.

Вид работы – АМ, АТ, ЧТ, буквопечатание

Чувствительность приемника не хуже -  в ТЛГ 1 мкВ, в АМ 9 мкВ (несимм. вход), 12 мкВ (симм. вход).

Элементная база – октальные и пальчиковые радиолампы (всего 88 ламп)

Питание –однофазная сеть 220 В. 700 Вт.

##### Вес рабочего комплекта – 263 кг.

«Виола-Н»  (год в описании не указан)

УКВ ЧМ радиостанция «Виола-Н» исполняется с каналами одночастотного симплекса (симплексная радиостанция), двухчастотного симплекса или с каналами одно- и двухчастотного симплекса (ДС), предназначена для организации низовой радиосвязи в органах внутренних дел.

Диапазон частот – 148 – 149 или 171 – 173 МГц (1 из 4 каналов с разносом по частоте 25 кГц при максимальном разносе 1 МГц).

Питание – 12 В.

Чувствительность приемника 1,2 мкВ.

Мощность передатчика – 1 Вт

Вес рабочего комплекта – 1,3 кг.

«Волна-К» (из описания 1978)

Радиоприемное устройство предназначено для слухового приема телеграфной (незатухающей и тональной) и телефонной работы.

Диапазон частот – 12 – 60 кГц, 100 - 600 кГц  и 1,5 - 23,0  МГц

#### Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АТ, АМ

Чувствительность приемника 4 - 20 мкВ

Элементная база –радиолампы

Питание –  однофазная сеть 110/127/220 В  90 Вт, =24, 110, 220 В через преобразователь 330 Вт. Выпускаются 4 варианта приемника, отличающийся питанием.

# Вес рабочего комплекта – 40 кг.

Модификация «Волна-КТ» - тропический вариант.

Модификация «Волна-К2» - корпус из алюминиего сплава.

Модификация «Волна-К1» - диапазон частот 12 – 60 кГц, 100 - 1600 кГц  и 5,0 - 23,0  МГц.

Модификация «Волна-К1Т» - тропический вариант «Волна-К1»

Модификация «Волна-К3» - диапазон частот 12 кГц -  5,0 МГц

# «Рион»  (из описания 1957)

Коротковолновая приемо-передающая переносная радиостанция предназначается для симплексной и полудуплексной двусторонней радиотелеграфной связи.

Диапазон частот – 2,5 – 10,0 МГц (передатчик), 2,0 – 12,0 МГц (приемник).

#### Шаг перестройки – плавно.

Вид работы – АТ

Чувствительность приемника 2,0 – 5,5 мкВ

#### Мощность передатчика – 5 - 10 Вт

#### Элементная база – пальчиковые и локтальные радиолампы.

# Питание –  комплект сухих батарей или аккумулятор 12 В 5 А, или сеть 50 Гц 95 до 140 В 90 Вт.

Вес полного комплекта – 37 кг.

Радиостанция размещается в двух фибровых чемоданах. В состав входит приемник «ПР-56».

# «Рябина-М1»  (из описания 1990)

Радиоприемник предназначен для ведения коротковолновой телефонной и телеграфной связи  и используется в составе стационарных и подвижных узлов связи.

#### Диапазон частот - 1,5 – 29,999 МГц

#### Шаг перестройки 100 Гц

Вид работы – АТ, ОМ, ЧТ, ДЧТ, ОФТ

Чувствительность приемника в АМ 8мкВ, в АТ 0,6 мкВ, в ОМ 1,4 мкВ, в ЧТ 1,0-2,0 мкВ

#### Элементная база – полупроводники

# Питание –  борт сеть 26 В или однофазная сеть 127/220 В. 200 Вт.

Вес рабочего комплекта – 63 кг.

«Снежинка» (из описания)

Передатчик предназначается для работы на межобластных и внутриобластных линиях связи.

Диапазон частот – 2– 20 МГц (передатчик), 2,0 – 12,0 МГц (приемник).

#### Шаг перестройки – 5 заранее настроенных частот.

Вид работы – АТ, ЧТ, АМ, ОМ

#### Мощность передатчика – 800 Вт 300 Ом.

#### Элементная база – транзисторы, радиолампы, на выходе ГУ-43Б.

# Питание –  трехфазная сеть 380 В 50 Гц.

Вес передатчика – 850 кг.

# ------ВОЗБУДИТЕЛИ------

ВД-11  (из описания)

Возбудитель дискретного спектра частот предназначен для работы в качестве задающего генератора  передатчика.

Диапазон частот - 1 – 2 МГц

Шаг перестройки - 1 кГц (ЧТ), 0,25 кГц (АТ)

Вид работы – АТ, ЧТ, ДЧТ

Элементная база – октальные и локтальные радиолампы, на выходе ГУ-50

##### Питание – от отдельного источника

Вес возбудителя – 40 кг.

С использованием умножения частоты в последующих каскадах передатчика обеспечивает работу в диапазоне от 1 до 8 МГц.

ВТ-14 «Тантал» (из описания 1965)

Возбудитель предназначен для работы в качестве задающего генератора  радиопередатчиков.

Диапазон частот - 1,5 – 6,0 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АТ, ЧТ

#### Выходное напряжение –

Элементная база – пальчиковые и локтальные радиолампы, на выходе ГУ-50

Питание – от общего с передатчиком выпрямительного устройства

Вес рабочего комплекта – около 40 кг.

ВД-21  (из описания)

Возбудитель дискретного спектра частот предназначен для работы в качестве задающего генератора  передатчика.

Диапазон частот - 1 – 2 МГц

Шаг перестройки - 1 кГц (ЧТ), 0,25 кГц (АТ)

Вид работы – АТ, ЧТ

Элементная база – октальные и локтальные радиолампы, на выходе ГУ-50

##### Питание – от отдельного источника

Вес возбудителя – 40 кг.

С использованием умножения частоты в последующих каскадах передатчика обеспечивает работу в диапазоне от 1 до 8 МГц.

ВТ-23 «Тантал» (из описания 1965)

Возбудитель предназначен для работы в качестве задающего генератора  радиопередатчиков.

Диапазон частот - 13,0 – 6,0 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АТ, ЧТ

#### Выходное напряжение –

Элементная база – пальчиковые и локтальные радиолампы, на выходе ГУ-50

Питание – от общего с передатчиком выпрямительного устройства

Вес рабочего комплекта – около 40 кг.

ВД-32 (из описания)

Возбудитель дискретного спектра частот предназначен для работы в качестве задающего генератора  передатчика.

Диапазон частот - 1 – 2 МГц

Шаг перестройки - 1 кГц

Вид работы – АТ, ЧТ

Выходное напряжение – 160 В.

Элементная база – октальные и локтальные радиолампы, на выходе ГУ-50

##### Питание – от отдельного источника

Вес возбудителя – не более 41 кг.

С использованием деления частоты в последующих каскадах передатчика обеспечивает работу в диапазоне от 0,5 до 2 МГц.

ВТ-34 «Тантал» (из описания 1965)

Возбудитель предназначен для работы в качестве задающего генератора  радиопередатчиков.

Диапазон частот - 1,5 – 3,0 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АТ, ЧТ

#### Выходное напряжение –

Элементная база – пальчиковые и локтальные радиолампы, на выходе ГУ-50

Питание – от общего с передатчиком выпрямительного устройства

Вес рабочего комплекта – около 40 кг.

ВД-43 «Вольфрам»  (из описания 1973)

Возбудитель дискретного спектра частот предназначен для работы в качестве задающего генератора  передатчика.

Диапазон частот - 3 – 6 МГц

Шаг перестройки - 2 кГц (ЧТ), 0,5 кГц (АТ)

Вид работы – АТ, ЧТ, ДЧТ

#### Выходное напряжение – 160 В.

Элементная база – октальные и локтальные радиолампы, на выходе ГУ-50

##### Питание – от отдельного источника

Вес рабочего комплекта – 40 кг.

ВТ-44М (из описания 1969)

Возбудитель предназначен для работы в качестве задающего генератора  передатчика.

Диапазон частот - 1,5 – 6,0 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АТ, ЧТ,  ДЧТ

#### Выходное напряжение –

Элементная база – радиолампы

Питание – от отдельного источника

Вес рабочего комплекта – 40 кг.

ВД-54 «Вольфрам»  (из описания 1970, 1973)

Возбудитель дискретного спектра частот предназначен для работы в качестве задающего генератора  передатчика.

Диапазон частот - 1,5 – 3,0 МГц

Шаг перестройки – 1 кГц (ЧТ), 0,25 кГц (АТ)

Вид работы – АТ, ЧТ, ДЧТ

#### Выходное напряжение –160 В.

Элементная база – октальные и локтальные радиолампы, на выходе ГУ-50

##### Питание – от отдельного источника

Вес рабочего комплекта – 43 (40 - ?) кг.

ВО-64 (из описания 1969)

Возбудитель предназначен для формирования выходных частот, видов работ и обеспечения необходимой выходной мощности передатчика при напряжении на его выходе не менее 1В.

Диапазон частот - 1,5 – 29,999 МГц

Шаг перестройки 100 Гц

Вид работы – АТ, АМ, ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ

#### Выходное напряжение – 1В.  75 Ом

Элементная база – транзисторы, радиолампы

Питание – трехфазная сеть 220 В.

#### Вес рабочего комплекта –

ВЯ-67 (из описания 1977)

Возбудитель предназначен для работы в качестве задающего генератора   радиопередатчиков и выпускается в модификациях ВЯ-67, ВЯ-67А,  ВЯ-67Р, ВЯ-67АР

Диапазон частот - 1,5 – 29,999 МГц (для ВЯ-67А, ВЯ-67АР  0,1 – 1,5 МГц)

Шаг перестройки 100 Гц

Вид работы – АТ, АМ, ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ, ОФТ

#### Выходное напряжение – 2,5 – 3,0 В. 75 Ом

Элементная база – транзисторы, радиолампы

Питание –  однофазная сеть 220 В.270 Вт.

#### Вес рабочего комплекта –

### ВО-71 (из описания 1980)

Возбудитель предназначен для получения высокостабильных колебаний на дискретных фиксированных    частотах, формирования  выходных сигналов при всех видах работы радиостанции и установки необходимого уровня  выходной мощности передатчика.

Диапазон частот - 1,5 – 29,999 МГц

Шаг перестройки 100 Гц

Вид работы – АТ, АМ, ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ

#### Выходное напряжение – 1В. 75 ОМ

Элементная база – транзисторы, радиолампы

Питание – трехфазная сеть 220 В.

##### Вес рабочего комплекта –

# «Лазурь»  (из описания 1988)

Устройство предназначено для использования в качестве возбудителя в приемо-передающей аппаратуры и комплексов магистральной связи.

Диапазон частот - 1,5 – 59,999 МГц

Шаг перестройки 10 Гц

#### Вид работы – АТ, АМ,ОМ, ЧМ, ЧТ, ДЧТ, ОФТ

#### Выходное напряжение – 1,0 В. 75 Ом.

#### Элементная база – полупроводники

# Питание – однофазная сеть 220 В. 280 Вт.

# Вес рабочего комплекта – 90 кг.

# «Тритон-М»  (из описания 1988)

Диапазон частот - 1,5 – 29,999 МГц

#### Шаг перестройки 100 Гц

#### Вид работы – АТ, ОМ, ЧТ

Элементная база – полупроводники

Выходное напряжение – 1,0 В. 75 Ом.

Элементная база – полупроводники

Питание –. 28 В.

Вес рабочего комплекта – 43 кг.

----- Аппаратура ранних выпусков -----

# А-7-А  (из описания 1946)

Радиостанция переносная, приемо-передающая телефонная с механическим полудуплексом, предназначена  для работы в радиосетях стрелковых полков и артиллерийских дивизионов.

Диапазон частот – 27,0 – 32,0 МГц

Вид работы – ЧМ

Чувствительность приемника – 1,0  -1,5 мкВ

Мощность передатчика  –  более 0,7Вт, 60 Ом

Элементная база –  радиолампы

###### Питание –  аккумуляторы 2,5 В. 480 мА и  анодные батареи 160 В. 30 мА.

# Вес рабочего комплекта – 21 кг

# РАФ-КВ-4 (РАФ-КВ-5)  (из описания 1949)

Радиостанция предназначена для обеспечения двухсторонней связи, как с однотипными, так и с другими наземными самолетными радиостанциями армейских и фронтовых сетей.

Диапазон частот - 1,5 - 9,5 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – ТЛГ, АМ

Мощность –  от 200 до 500 Вт

#### Элементная база – радиолампы

# Питание – бензоэлектрический агрегат, умформеры.

# В комплект входит радиоприемник УС-1 или УС-П.

# Примечание. РАФ-КВ-4 размещается на автомобиле ЗИС-5, радиостанция РАФ-КВ-5 установлена на автомобиле  ГАЗ-51 (ГАЗ-63) и  имеет более мощный генератор питания. Связь осуществляется только на стоянке.

# РБМ-1 (из описания 1952)

Радиостанция предназначена для работы в ….. радиосетях

Диапазон частот – 1,5 – 5,0 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АМ, ТЛГ

Чувствительность приемника -

Мощность –  1 Вт.

Элементная база –  радиолампы

Питание –  аккумуляторы и  анодные батареи

# Вес рабочего комплекта – 29 кг

# УС-1 (УС-П) (из описания 1949)

# Приемник универсальный супергетеродин.

#### Диапазон частот – 0,175 – 12,0 МГц

#### Вид работы – АМ, ТЛГ

Шаг перестройки - плавно

Чувствительность приемника – в АМ 10 мкВ, в ТЛГ 4 мкВ

Элементная база – радиолампы

# Питание – от отдельного источника

# Вес рабочего комплекта – 5,5 кг.

УС-8

Приемник предназначен для приема на слух радиотелефонных и радиотелеграфных сигналов.

Диапазон частот – 230 – 500 кГц и 2,1 – 20 МГц

Чувствительность 4 - 6 мкВ

Питание – бортсеть 27 В или 115 В 400 Гц.

Вес рабочего комплекта – 27,5 кг.

# УС-9 (из описания 1969)

Универсальный  самолетный радиоприемник служит для телефонной и телеграфной связи самолетов.

Диапазон частот – 0,2 – 18,0 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АМ, ТЛГ

Чувствительность приемника 15 – 8 мкВ

Элементная база – октальные радиолампы

# Питание – бортсеть 27 В 40 Вт

Вес приемника – 17 кг

# УС-9ДМС (из описания 1955)

Универсальный  самолетный радиоприемник с дистанционным управлением (сетевой) служит для телефонной и телеграфной связи самолетов.

Диапазон частот – 0,2 – 18,0 МГц

Шаг перестройки - плавно

Вид работы – АМ, ТЛГ

Чувствительность приемника 15 – 8 мкВ

Элементная база – радиолампы

# Питание – борт сеть 27 В 40 Вт, переменное напряжение 115 В. 400 Гц 50 Вт.

# Вес рабочего комплекта – 22 кг.

# Питание – аккумуляторы 12 В мах 1,3 А,  однофазная сеть 127/220 В.35 Вт

# Вес рабочего комплекта – 47 кг

----- Авиационная связная аппаратура -----

АПР- 8 (из книги «Радиотехнические средства обеспечения полетов», часть I)

Автоматизированная приводная передающая телеграфно-телефонная радиостанция средней мощности.

В состав входят передатчики ПАР-8А1 (2 шт.), маркерный радиомаяк Е.615.5.

Питание – сеть 220/380 В 50 Гц.

«Баклан» (из описания 1976 г.)

Бортовая приемо-передающая диапазона МВ радиостанция «Баклан» предназначена для обеспечения радиосвязью в симплексном режиме экипажей самолетов, вертолетов между собой и с диспетчерами наземных служб управления воздушным движением (УВД).

Радиостанция выпускается в двух вариантах – с выходной мощностью передатчика 5 Вт («Баклан-5») и 16 Вт («Баклан-20»).

Диапазон частот – 118,000 – 135,975 МГц.

Шаг перестройки – 25 кГц

Общее число каналов связи - 720

Чувствительность приемника не хуже 2,5 мкВ

ПЧ приемника – 20 МГц

Питание - +27 В.

Вес приемопередатчика 4 кг.

«Баклан-20» (из формуляра)

Диапазон частот – 118,000 – 135,975 МГц.

Шаг перестройки – 25 кГц

Чувствительность приемника не хуже 2,5 мкВ

#### Мощность – не менее 16 Вт.

Питание - +27 В.

Вес приемопередатчика 4 кг.

П-200 (из книги «Радиотехнические средства обеспечения полетов», часть I)

Приводной передатчик.

#### Мощность передатчика – 400 Вт (режим ТЛГ), 200 Вт (режим ТЛФ).

Диапазон частот – 150 – 1750 кГц.

Элементная база – полупроводники, микросхемы.

ПАР-8А1 (из книги «Радиотехнические средства обеспечения полетов», часть I)

Приводной передатчик. Аналогичен передатчику СВ-250СМ.

#### Мощность передатчика – 250-400 Вт (режим ТЛГ), 170-200 Вт (режим ТЛФ).

Диапазон частот – 150 – 1300 кГц

ПАР- 8СС (из книги «Радиотехнические средства обеспечения полетов», часть I)

Приводная аэродромная приемопередающая телеграфно-телефонная радиостанция средней мощности.

В состав входят передатчик СВ-250СМ, маркерный радиомаяк МРМ-48, УКВ радиостанция Р-809М2, СВ приемник Р-880М.

Питание – сеть 220/380 В 50 Гц.

Размещается на шасси ЗИЛ-130  в кузове КУНГ-1М или в 43 упаковках.

ПАР- 9М (из книги «Радиотехнические средства обеспечения полетов», часть I)

Приводная аэродромная приемопередающая телеграфно-телефонная радиостанция малой мощности.

В состав входят передатчики «Пеленг-ЮМ-2» (2 шт.), маркерный радиомаяк МРМ-48, УКВ радиостанция Р-809М2, СВ приемник Р-880М.

Питание – сеть 220/380 В 50 Гц.

Размещается на шасси УАЗ-452А с прицепом ГАЗ-704.

ПАР- 9М2 (из книги «Радиотехнические средства обеспечения полетов», часть I)

Приводная аэродромная приемопередающая телеграфно-телефонная радиостанция средней мощности..

В состав входят передатчики «Пеленг-ЮМ-2» с усилителем мощности  УМ-9 на лампе ГУ-81 (2 шт.), маркерный радиомаяк Е.615.6, УКВ радиостанция Р-809М2, СВ приемник Р-880М.

Питание – сеть 220/380 В 50 Гц.

Размещается на шасси УАЗ-452 с прицепом ГАЗ-704.

ПАР- 10 (из книги «Радиотехнические средства обеспечения полетов», часть I)

Приводная аэродромная автоматизированная приемопередающая телеграфно-телефонная радиостанция средней мощности..

В состав входят передатчики П-200 (2 шт.), маркерный радиомаяк Е.615.5, УКВ радиостанция Р-809М2, СВ приемник Р-880М.

Питание – сеть 220/380 В 50 Гц.

Размещается на шасси ЗИЛ-131 в кузове типа К6-131.

«Пеленг-ЮМ-2» (из книги «Радиотехнические средства обеспечения полетов», часть I;и описания)

Приводной передатчик. Предназначен для установки на объекте ПАР-9М. Обеспечивает симплексную радиосвязь.

#### Мощность передатчика – 40 Вт (режим ТЛГ), 10 Вт (режим ТЛФ).

Диапазон частот – 150 – 1500 кГц

Питание – сеть 115 В 400 Гц (1200 ВА) или сеть постоянного тока 27 В (400 Вт).

Вес 42 кг.

# «Полет» (из описания 1987)

Приемник предназначен для обеспечения приема телефонных сообщений и данных на каналах авиационной подвижной службы связи ГА, а также для работы в составе автоматизированных приемных центров "Приемник-1","Приемник-2" и радиостанций "Полет-2".

## Диапазон частот – 100,00 – 149,975 МГц

Шаг перестройки – 25 кГц

Вид работы – АМ

Чувствительность приемника не хуже 2 мкВ

Элементная база – полупроводники

Питание – однофазная сеть 220 В или от аккумуляторной батареи напряжением 24,3-29,7В.

Вес рабочего комплекта – 10,7 кг.

СВ-250СМ (из книги «Радиотехнические средства обеспечения полетов», часть I)

Приводной передатчик.

Возбудитель ВД-32.

#### Мощность передатчика – 250-400 Вт (режим ТЛГ), 170-200 Вт (режим ТЛФ).

Диапазон частот – 150 – 1300 кГц.

«Спрут-1» (из описания 1977)

Наземная стационарная MB радиостанция средней мощности  предназначена для обеспечения беспоисковой и бесподстроечной радиосвязи на трассах авиалиний ГА с экипажами самолетов, оборудованными радиостанциями с соответствующим диапазоном.

## Диапазон частот – 118,00 – 135,975 МГц

Шаг перестройки – 25 кГц

Вид работы – АМ

Мощность передатчика – не менее 200 Вт.

Чувствительность приемника не хуже 3 мкВ

Элементная база – полупроводники, радиолампы, на выходе ГС-35Б.

Питание – трехфазная сеть 3800 В 50 Гц 3,5 кВт.

В состав входит радиостанция «Ландыш-5» и радиоприемник Р-870М.

«Ясень-50» (из описания 1982)

Наземное стационарное передающее устройство с амплитудной модуляцией предназначено для обеспечения беспоисковой бесподстроечной радиосвязи на трассах Союзных авиалиний диспетчеров  УВД ГА с экипажами воздушных судов, оборудованными радиостанциями соответствующего диапазона, шагом сетки и стабильностью частоты.

## Диапазон частот – 118,00 – 135,975 МГц

Шаг перестройки – 25 кГц

Вид работы – АМ

Мощность передатчика – не менее 50 Вт 50 Ом.

Элементная база – полупроводники, на выходе ГС-15Б.

Питание – трехфазная сеть 3800 В 50 Гц 1,2 кВт.

Вес стойки с блоками – 165 кг.

Блоки аналогичны блокам Р-845.

----- Судовая связная аппаратура -----

# «Барк» (из описания 1983 г.)

Комбинированное радиопередающее устройство предназначено для установки на мало- и среднетоннажных судах промыслового и морского флотов неограниченного района плавания и на судах смешанного плавания в качестве главного и эксплуатационного передатчика для обеспечения безопасности мореплавания, диспетчерского руководства флотом и передачи корреспонденции.

на средних волнах (СВ) — семь фиксированных частот 410, 425, 454, 468, 480, 500 и 512;

на промежуточных волнах (ПВ) — 1605—3800;

на коротких волнах (КВ) — КВ4 4063—4650, КВ6 6200-6525, КВ88195— 8815, КВ12 12330-13200, КВ16 16460—17360, КВ22 22000-22720, КВ25 25010—25600.

«Ласточка» (из описания 1983 г.)

Однополосная радиостанция «Ласточка» предназначена для использования в качестве резервной (аварийной) радиотелефонной станции, устанавливаемой на судах, где главным средством связи является радиотелефон, или в качестве основной на судах промыслового морского и речного флотов, где это допускается соответствующими правилами.

Диапазон частот – 1,605 – 2,850 МГц и 2,182 кГц (только передача)

Шаг перестройки – 2 фиксированные частоты

Вид работы – ОМ

Мощность передатчика -  до 30 Вт, 4 Ом.

Чувствительность приемника 5 мкВ

Элементная база – транзисторы

Питание – однофазная сеть 127/220 В 450 Вт,  бортсеть постоянного тока 24 В, аккумуляторы 24 В 250 Вт.

В комплект может входить блок передатчика сигнала бедствия на 500 кГц.

РТ-20У (из описания…)

Приемно-передающая радиостанция предназначена для  беспоисковой и бесподстроечной радиосвязи между судами и берегом, а также для подачи сигналов тревоги и бедствия и сигналов вызова.

Диапазон частот – 1,6 – 3,8 МГц и 500 кГц (только передача)

Шаг перестройки – 4 фиксированные частоты

Вид работы – АМ, ТЛГ

Мощность передатчика -  12 Вт.

Чувствительность приемника 20 мкВ

Элементная база – локтальные радиолампы, ГУ-50 на выходе

Питание – однофазная сеть 127/220 В 500 Вт, бортсеть постоянного тока 24 В, аккумуляторы

Вес приемопередатчика –  50 кг.

«Сигнал» (из описания…)

Изделие предназначено для слухового и автоматического приема радиотелефонных сигналов тревоги и навигационного предупреждения на международной частоте вызова и бедствия 2182 кГц.

Изделие используется на судах морского, рыбопромыслового флотов и смешанного (река-море) плавания для непрерывного несения слуховой вахты с целью обеспечения безопасности мореплавания в любых широтах при установке его во внутренних помещениях судна.

Вид работы – ЧТ, АТ,АМ, ОМ (верхняя полоса)

Чувствительность приемника 30 мкВ (ОМ- 5 мкВ)

Элементная база – полупроводники

Питание – 220 В 50/60 Гц  25 Вт или +24 В.

Вес 15 кг.

«Циклоида» (из описания…)

Изделие предназначено для использования в качестве главного и эксплуатационного приемника на судах морского и промыслового флотов при плавании в любых широтах при установке во внутренних помещениях судна.

Изделие обеспечивает работу с магнитофонами, телеграфными буквопечатающими и фототелеграфными аппаратами.

Высокая точность установки и высокая стабильность частоты изделия позволяют осуществлять беспоисковое вхождение в связь и работу без подстройки в процессе приема информации. Набор и отсчет частоты настройки производится с помощью декадных переключателей и электронно-цифровых индикаторов. Настройка на международные частоты вызова и бедствия (500, 2182 кГц) осуществляется с помощью одного переключателя. Время настройки радиоприемного устройства на любую частоту диапазона после завершения установки декадных переключателей не превышает 0,5 с.

## Диапазон частот – 0,01 – 29,99999 МГц

Шаг перестройки – 10 Гц

Вид работы – АМ, ОМ (ВБП), ЧТ, АТ

Чувствительность приемника 1,2 - 20 мкВ, в зависимости от диапазона и вида работы

Элементная база – полупроводники

Питание – однофазная сеть 220 В. 280 Вт.

Вес рабочего комплекта –

«Чайка-СМ» (из описания 1982)

Коротковолновая  однополосная      радиостанция  предназначена для использования в качестве главной радиотелефонной станции на морских самоходных судах 2-й и 3-й группы,     речных судах, в качестве дополнительной — на судах 1-й группы и на береговых радиоцентрах.

Радиостанция предназначена для организации беспоисковой бесподстроечной телефонной радиосвязи с однотипными, а на совпадающих частотах      с другими, использующими   амплитудную   модуляцию,   радиостанциями в симплексном и дуплексном режимах.

Диапазон частот 1605—2850; 3155—3400; 3500—3900; 4063—4438; 6200—6525; 8195—8815 кГц

Шаг перестройки – 18 фиксированных частот

Вид работы – АМ, ОМ

Чувствительность приемника 5 мкВ

Элементная база – транзисторы

Питание – сеть переменного тока 127/220 В 850 Вт, сеть постоянного тока 110/220 В 950 Вт