По документации ПР-4П

В упрощенной схеме приемника допущена ошибка – отсутствует связь между точками А-Б лампа 5 и 6. (рис.1)

рис.1

в принципиальной  схеме и реально она есть рис. 2

рис. 2

При наличии этой связи с катода Л5 на катод Л6 подается смещение в систему АРУ и запирает приемник – при этом осекается прием слабых сигналов – специально для служебного приема (меньше помех в ушах), нормируется уровень принимаемого сигнала( см. п.п. е) ) инструции по эксплуатации.

Создается ощущение что эфир пустой – не шумит.

Для нормальной работы в любительских условиях нужно разорвать эту связь и соединить катод (точка А) с корпусом (рис. 3.) При этом приемник работает с максимальной чувствительностью без отсекания слабых сигналов (можно ввести тублер для использования обоих режимов или вместо сопротивления 108 поставить переменное равной мощности и номинала, точку А подсоединить к средней точке переменика – плавная установка уровня отсечки сигнала).

рис. 3.